DEELKWALIFICATIE

Bestuurder van een dumper

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BK-0116-3-DBK-04

BEROEPSKWALIFICATIE EN ANDERE DEELKWALIFICATIES

Deze deelkwalificatie 'Bestuurder van een dumper' (BK-0116-3-DBK-04) die bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 19 maakt deel uit van de beroepskwalificatie 'Bouwplaatsmachinist' (BK-0116-3).

Deze beroepskwalificatie bestaat verder uit de volgende deelkwalificaties:

- Bestuurder van een wiellader  (BK-0116-3-DBK-01)

- Bestuurder van een graafmachine  (BK-0116-3-DBK-02)

- Bestuurder van een bulldozer  (BK-0116-3-DBK-03)

Sectoren

- Bouw (PC124 Bouwbedrijf)

OPSOMMING COMPETENTIES

| Activiteiten | Vaardigheden | Kenniselementen per activiteitenblok |
| --- | --- | --- |
|  | Cognitieve | Probleemoplossende | Motorische |  |
| 1. Werkt in teamverband Communiceert effectief en efficiënt Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken Rapporteert aan leidinggevenden Werkt efficiënt samen met collega's Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …) Communiceert tijdens de werkopdracht (met seinen en/of radio) Kennis van communicatietechnieken Kennis van vakterminologie Kennis van het gebruik van communicatiemiddelen Kennis van de genormaliseerde hand- en armseinen |
| 2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen Sorteert afval volgens de richtlijnen Herkent asbesthoudende producten en reageert passend Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten Werkt ergonomisch Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd Rijdt en werkt zuinig en defensief met een bouwplaatsmachine op de werkplek Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij Meldt problemen aan de verantwoordelijke Kennis van gevaren bij de werkzaamheden (instabiliteit van de ondergrond of de machine, aanwezigheid van boven- en ondergrondse leidingen, kabels, buizen, vallende brokstukken, …) Kennis van specifieke risico’s van gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, asbesthoudende producten, …), elektriciteit, lawaai, trillingen, brand, explosies, … Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten (o.a. asbest, bodemsanering, …) Kennis van elektrisch-, pneumatisch- en handgereedschap Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften Kennis van ergonomische hef- en til-technieken Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen Kennis van (veiligheids)pictogrammen Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden Kennis van controle- en meetmethoden en –instrumenten Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties Kennis van de principes van ecodriving en defensief rijden |
| 3. Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde Richt de werkplaats (ergonomisch) in Plaatst de signalisatie en brengt waarschuwingstekens aan Houdt de werkplek schoon Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken Kennis van (interne) transportmiddelen Kennis van signalisatievoorschriften |
| 4. Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt Beperkt het lawaai: implementeert preventiemaatregelen voor omgeving Kennis van een geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie |
| 5. Vervult administratieve taken Vult werkblad en andere administratieve documenten in Bewaart en let op de aanwezigheid van keuringsdocumenten Kennis van werkdocumenten,een werkblad en andere administratieve documenten: persoonlijke documenten, boorddocumenten en machine-instructieboek Kennis van de eisen en verantwoordelijkheden bij het uitvoeren van een veiligheidsfunctie Kennis van het toepassingsgebied en de geldigheid van vergunningen en keuringen Kennis van de reglementering inzake speciale controles door erkende controleorganismen. |
| 6. Bereidt de werkzaamheden met een bouwplaatsmachine voor Ontvangt en begrijpt de uit te voeren opdracht Verzamelt de nodige documenten voor de opdracht Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht Kiest de geschikte machine en machine-uitrusting of past deze aan Brengt de bouwplaatsmachine in werkpositie Controleert of er zich binnen de werkzone geen voorwerpen, hoogspanningskabels of ander hindernissen bevinden Kennis van functionele berekeningen Kennis van de bouwplaatsorganisatie Kennis van de karakteristieken, de toepassingen en de voor- en nadelen van diverse aandrijvingen: rupsen en banden Kennis van de verschillende uitrustingen voor de verschillende werkfuncties (graven, grijpen, hijsen, duwen, laden,…) Kennis van de technieken voor het aanbrengen van de hulp- en uitrustingsstukken Kennis van de eisen aan opstelplaatsen: horizontaal, stabiel, vaste grond, vrij van obstakels en buiten de verkeerscirculatie Kennis van de invloed van de werkfunctie op de opstelling Kennis van preventiemaatregelen tegen het risico op omkantelen Kennis van de diverse bouwplaatsmachines en hun karakteristieken, meer bepaald hun wendbaarheid, verplaatsbaarheid, kracht, graaf- en laadvermogen, type en bereik van gieken Grondige kennis van de draagkracht van de ondergrond en de bodemgesteldheid Grondige kennis van de risico’s en preventiemaatregelen bij het werken in de buurt van uitgravingen, oevers, grachten, stapels, de aanwezigheid van mensen, verkeer, boven- en ondergrondse leidingen, kabels, buizen en andere obstakels |
| 7. Voert dagelijkse controles en onderhoud van de bouwplaatsmachine uit Controleert de bouwplaatsmachine voor ingebruikname Voert dagelijks onderhoud uit Voert kleine herstellingen uit Signaleert defecten Signaleert de nood tot specifieke controles, herstellingen en onderhoud Kennis van technologie van hydraulische, pneumatische en elektrische systemen, dieselmotoren en bewegingsoverbrenging Kennis van de start- en stopprocedures Kennis van de normale werkingstoestand van de machine Kennis van de positie en de werkingsnorm (normale peil) van elementen als motoroliepeil, oliepeil van hydraulische kringloop, koelvloeistofpeil, banden- of rupsspanning, brandstofpeil, luchtfilter, … Kennis van de onderdelen waarbij zich op korte of lange termijn slijtageverschijnselen voordoen Kennis van de technieken, de producten en het materieel gebruikt bij klein onderhoud Kennis van de preventieve veiligheids- en milieumaatregelen bij tanken en de maatregelen bij vervuiling door tanken of lekken Kennis van wie voor welke herstellingen verantwoordelijk is Kennis van het werkblad en meer specifiek de rubriek “defecten” Grondige kennis van de onderdelen van de bouwplaatsmachine, de bedienings- en besturingsmechanismen (hendels, pedalen, instrumenten) en hun respectievelijke functies |
| 8. Plaatst bouwplaatsmachines op een dieplader (graafmachine, wiellader, bulldozer, dumper) Rijdt een dieplader op en af Zekert de bouwplaatsmachine op een dieplader Voorziet de nodige signalisatie Kennis van de reglementering voor ladingzekeren Kennis van wettelijke beperkingen bij (uitzonderlijk) vervoer over de openbare weg Kennis van signalisatievoorschriften |
| 9. Bedient GPS of boordcomputer Gebruikt GPS-machinebesturing of boordcomputer Kennis van planlezen Kennis van de toepassingsmogelijkheden van GPS-machinebesturing bij grondverzet en graafwerken Kennis van de bediening van een GPS |
| 11. Vervoert het materiaal op de werf Stelt de bouwplaatsmachine zo efficiënt mogelijk op voor het laden van het materiaal Heft het materiaal zo efficiënt mogelijk op Vervoert het materiaal/de ladingen Stort de lading Kennis van karakteristieken van de bouwplaatsmachine, meer bepaald de wendbaarheid, verplaatsbaarheid, kracht, graaf- en laadvermogen en indien van toepassing type en bereik van gieken Kennis van de laadcapaciteit van een bouwplaatsmachine Kennis van de optimale zwenkhoek bij het vullen van een dumper / vrachtwagen / kipkar Kennis van de optimale positie van een dumper / vrachtwagen / kipkar bij het laden |
| 19. Rondt de werkzaamheden uitgevoerd met de bouwplaatsmachine af Parkeert de bouwplaatsmachine Zet de bouwplaatsmachine stop en schakelt de besturing uit Verlaat de bedieningspost Laat de bouwplaatsmachine veilig achter of maakt ze klaar voor de terugweg Reinigt de bouwplaatsmachine Laat de werkplaats proper achter Kennis van de eisen aan opstelplaatsen: horizontaal, stabiel, vaste grond, vrij van obstakels en buiten de verkeerscirculatie Kennis van de start- en stopprocedures Kennis van de technieken, de producten en het materieel gebruikt bij reiniging |

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Voor de beroepsuitoefening van ‘Bestuurder van een dumper’ is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:

- Gezondheidsbeoordeling voor het uitvoeren van een veiligheidsfunctie zoals bepaald in Codex over het welzijn op het werk. (BS 2 juni 2017)

Voor de beroepsuitoefening van 'Bestuurder van een bulldozer', 'Bestuurder van een dumper', 'Bestuurder van een graafmachine' en 'Bestuurder van een wiellader' (deelkwalificaties) is het beschikken van volgende attesten en/of voldoen aan volgende voorwaarden wettelijk verplicht:

- Gezondheidsbeoordeling voor het uitvoeren van een veiligheidsfunctie zoals bepaald in Codex over het welzijn op het werk. (BS 2 juni 2017)

Bijkomende attesten

Voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of in bepaalde contexten kunnen bepaalde attesten en/of certificaten nodig of wenselijk zijn:

- VCA-attest

SAMENHANG

Dit beroep komt voor in de bouwsector (PC124 Bouwbedrijf).  Het beroep kent dusdanige specifieke competenties dat er geen directe verwantschap bestaat met de andere bouwberoepen. Enkel het beroep ‘Asfalt- en betonwegenbouwer’ kent veel gemeenschappelijke activiteiten. 

De verwantschap tussen deze twee beroepen zorgt ervoor dat, mits het verwerven van bijkomende competenties, de bouwplaatsmachinist ook als asfalt- en betonwegenbouwer ingeschakeld kan worden en vice versa. 

Een bouwplaatsmachinist heeft een uitgebreide basis om inzetbaar te zijn op meerdere machines. De diversiteit inzake gebruikte machines maakt dat we kunnen spreken van een polyvalent vakman. Verdere specialisatie in het gebruik van een specifieke toestel (kranen, dumpers, bulldozers, graaf-laadcombinaties, walsen, …) is gebruikelijk.