DEELKWALIFICATIE

Residentieel installateur ventilatie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BK-0349-3-DBK-01

BEROEPSKWALIFICATIE EN ANDERE DEELKWALIFICATIES

Deze deelkwalificatie 'Residentieel installateur ventilatie' (BK-0349-3-DBK-01) die bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 maakt deel uit van de beroepskwalificatie 'Installateur gebouwenautomatisering' (BK-0349-3).

Deze beroepskwalificatie bestaat verder uit de volgende deelkwalificaties:

- Installateur domotica  (BK-0349-3-DBK-02)

AFBAKENING

-	Domotica: kleine en middelgrote domoticasystemen ontwerpen, installeren en programmeren
-	Ventilatie en domotica: enkel residentiële toepassingen
-	Verlichting kan ook tertiair zijn

Sectoren

- Bouw (PC124 Bouwbedrijf)

- Metaalindustrie (PC149.01 Elektriciens: installatie en distributie)

OPSOMMING COMPETENTIES

| Activiteiten | Vaardigheden | Kenniselementen per activiteitenblok |
| --- | --- | --- |
|  | Cognitieve | Probleemoplossende | Motorische |  |
| 1. Werkt in teamverband Wisselt informatie uit met collega’s Volgt instructies op Rapporteert aan klant of verantwoordelijke Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden Registreert verbruikte materialen en tijdsbesteding Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen Basiskennis van voorraadbeheer Kennis van grenzen van bevoegdheden Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen |
| 2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling Sorteert afval Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken Werkt ergonomisch Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen (EPB) Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan Slaat de eigen gereedschappen, machines en materialen op Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij Basiskennis van milieuvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden Basiskennis van voorraadbeheer Kennis van as-builtplan Kennis van de toepassing van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) Kennis van de Vitale 5 (8 gouden regels) Kennis van procedures van BA4/BA5 Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van traceerbaarheid van producten Kennis van veiligheidsregels (PBM's, CBM's en signalisatie) |
| 3. Werkt op hoogte Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels Plaatst ladders Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden Kennis van code van goede praktijk van werken op hoogte Kennis van de voorschriften voor het opbouwen van rolsteigers Kennis van grenzen van bevoegdheden Kennis van werkinstructie hoogwerker |
| 4. Gebruikt gepaste machines en gereedschappen (manuele, elektrische en elektropneumatische) Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier Reinigt de machines en gereedschappen na gebruik Controleert de machines en gereedschappen na gebruik Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig Kennis van hulpmiddelen (gereedschappen, vervangingscomponenten, onderhouds- en reinigingsproducten,...) voor onderhoud en service Kennis van materialen, machines en gereedschappen Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel |
| 5. Maakt een planning en verdeelt de taken van de monteur en/of installateur Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren Maakt afspraken met de klant of opdrachtgever over de planning Bereidt opdrachten en richtlijnen voor de monteur en/of installateur voor en licht deze toe Leest en begrijpt elektrische schema’s en werkinstructies Leest en begrijpt het installatieschema, het technisch dossier of de werkfiche Beslist met welke materialen, machines en gereedschappen gewerkt wordt Doet de nodige bestellingen Basiskennis van voorraadbeheer Kennis van grenzen van bevoegdheden Kennis van materialen, machines en gereedschappen Kennis van procedures van BA4/BA5 Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen |
| 6. Voert voorbereidende werkzaamheden uit Leeft het werkplaatsreglement na Identificeert niet-standaardsituaties Meldt niet-standaardsituaties aan de klant of de verantwoordelijke Kiest de benodigde gereedschappen, machines en materialen voor de uit te voeren werkzaamheden Bakent de werkplek af en voorziet een doorgang voor bevoegden Volgt de regelgeving, normen en voorschriften (vb. STS) Basiskennis van een grondplan Kennis van de regelgeving, normen en voorschriften (vb STS) Kennis van materialen, machines en gereedschappen Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van veiligheidsregels (PBM's, CBM's en signalisatie) |
| 7. Realiseert een eenvoudig, klassiek residentieel elektrisch schema Houdt rekening met de behoeften van de klant Formuleert voorstellen aan de klant Realiseert een eenvoudig eendraadschema Basiskennis van een grondplan Kennis van componenten en onderdelen van een elektrische installatie Kennis van de realisatie van een eendraadschema Kennis van de toepassing van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) Kennis van de werking van een elektrische installatie Kennis van residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire elektrische installaties |
| 8. Monteert componenten van een elektrische installatie en sluit aan Zet leidingtracés uit volgens de instructie Realiseert sleuven en holtes voor het leggen van leidingen Legt buizen met draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen Plaatst en bevestigt dozen met aangepast materiaal, gereedschap en machines Monteert en plaatst leidingen, buizen, kanalisaties, vloerdozen en verschillende soorten aansluitdozen Trekt draden en/of kabels voor de verschillende stroomkringen in elektrische installaties voor het aansluiten van diverse toestellen Plaatst het aardingssysteem en sluit aan Legt afgeschermde kabels en sluit ze aan Bevestigt en sluit materiaal voor laagspanning aan (schakelaars, stopcontacten,…) Plaatst, monteert en bedraadt verdeelborden, vermogensborden en/of stuurborden Basiskennis van aansluitingen voor hernieuwbare energietechnieken Basiskennis van de verschillende asbesthoudende producten Basiskennis van een grondplan Basiskennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten Kennis van aansluiten en onder spanning plaatsen Kennis van componenten en onderdelen van een elektrische installatie Kennis van controle- en meetmethoden Kennis van de aansluiting van hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen Kennis van de bekabeling van het aardingssysteem Kennis van de toepassing van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) Kennis van de verschillende netten (TT, IT, TN,…) Kennis van de werking van een elektrische installatie Kennis van elektriciteit Kennis van materialen, machines en gereedschappen Kennis van meetinstrumenten (thermometer, multimeter, hittedraad, anemometer, LAN-tester, debietsmeting met nuldrukcompensatie,…) Kennis van opvoegmethodes van sleuven Kennis van schakelschema's voor residentiële en tertiaire toepassingen Kennis van strip-en ontmanteltechnieken Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van types van bekabeling Kennis van veiligheidsregels (PBM's, CBM's en signalisatie) Grondige kennis van de symbolen op schakelschema's Grondige kennis van elektrische verbindingen (solderen,…) |
| 9. Stelt de residentiële en tertiaire elektrische installatie in werking Stelt de eigen residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire elektrische installatie in werking en voert controles uit Assisteert bij niet klassieke (complexe) tertiaire elektrische installaties, stelt in werking en voert controles uit Basiskennis van aansluitingen voor hernieuwbare energietechnieken Kennis van aansluiten en onder spanning plaatsen Kennis van componenten en onderdelen van een elektrische installatie Kennis van controle- en meetmethoden Kennis van de aansluiting van hoofd- en bijkomende equipotentiale verbindingen Kennis van de bekabeling van het aardingssysteem Kennis van de toepassing van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) Kennis van de werking van een elektrische installatie Kennis van elektriciteit Kennis van residentiële en klassieke (niet-complexe) tertiaire elektrische installaties Kennis van schakelschema's voor residentiële en tertiaire toepassingen Grondige kennis van de symbolen op schakelschema's |
| 10. Gebruikt meetinstrumenten Selecteert het meetinstrument en stelt het correct in Gebruikt systeemspecifieke meetinstrumenten (thermometer, multimeter, hittedraad, anemometer, LAN-tester, debietsmeting met nuldrukcompensatie,…) Meet digitale signalen, analoge signalen en doet metingen die eigen zijn aan het specifieke bedrijf om de optimale werking te controleren Interpreteert de meetresultaten en vergelijkt deze met de richtwaarden Houdt rekening met de tolerantiewaarden Kennis van kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties Kennis van controle- en meetmethoden Kennis van eenheden en grootheden bij de gebruikte meetinstrumenten Kennis van meetinstrumenten (thermometer, multimeter, hittedraad, anemometer, LAN-tester, debietsmeting met nuldrukcompensatie,…) |
| 11. Geeft instructies bij het gebruik van de installaties Vertaalt technische boodschappen in voor gebruikers begrijpbare taal Geeft feedback aan de gebruikers over vastgestelde problemen Legt de bediening en basisroutines uit Beantwoordt vragen van de gebruikers en geeft adviezen over de uitrusting (energie, vermogen) Kennis van de basisconfiguratie van een netwerk Kennis van de componenten en installatietoebehoren Kennis van de duurzame werking van een installatie Kennis van de werking van de installatie Kennis van klantvriendelijke communicatie |
| 12. Vult opvolgdocumenten in en geeft de informatie door aan de betrokkenen Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden Registreert gebruikte hoeveelheden materialen Gebruikt bedrijfseigen software Levert de nodige documenten aan in het kader van de geldende wetgeving (vb. EPB en subsidies) Kennis van de documenten in het kader van de geldende wetgeving (vb. EPB en subsidies) Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van werkdocumenten |
| 13. Realiseert netwerkverbindingen in functie van de gebouwenautomatisering Connecteert apparaten (verlichting, componenten,...) onderling of in een netwerk, zowel vast als draadloos (LAN/WAN) Test de verbindingen op fouten Lokaliseert storingen en afwijkingen en heft deze op Kennis van configuratie- en optimalisatietechnieken van de (netwerk)verbindingen i.f.v. gebouwenautomatisering Kennis van controle- en meetmethoden Kennis van de basisconfiguratie van een netwerk Kennis van eenheden en grootheden bij de gebruikte meetinstrumenten Kennis van meetinstrumenten (thermometer, multimeter, hittedraad, anemometer, LAN-tester, debietsmeting met nuldrukcompensatie,…) |
| Ventilatie 19. Werkt een installatieschema uit voor ventilatie Maakt de berekening van een residentiële installatie tot aan de ontwerpdebieten Maakt gebruik van richtwaarden en softwaretools voor het conceptueel uitdenken van de installatie Basiskennis van de energieprestatieregelgeving (EPB) Basiskennis van principes van natuurlijke en geforceerde nachtkoeling Kennis van begrippen zoals luchtvochtigheid, luchtsnelheid, luchtdebiet en de toepassing in de ventilatie-installatie Kennis van de geldende wetgeving rond ventilatie (debieten, doorstroomdebieten) Kennis van de regelgeving over het kwaliteitskader voor ventilatie installaties Kennis van de ventilatieprincipes bij centrale en decentrale ventilatie installaties Kennis van ontwerpprogramma's voor ventilatie Kennis van richtwaarden en softwaretools |
| 20. Bewerkt en legt buizen voor ventilatie aan Kiest de buizen voor ventilatie overeenkomstig met de instructies Bewerkt buizen in verschillende materialen voor ventilatie Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij verschillende soorten buizen voor ventilatie Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen Plaatst de buizen voor ventilatie volgens de code van de goede praktijk Plaatst installatietoebehoren (vb geluidsdemper) voor ventilatie Verbindt de buizen voor ventilatie luchtdicht Beschermt de afgewerkte leiding tegen vervuiling en beschadiging. Kennis van de montagetechnieken Kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van buizen voor ventilatie Kennis van gebouwschil Kennis van installatietoebehoren en buizen voor ventilatie |
| 21. Monteert aan- en afvoervoorzieningen voor ventilatie Monteert regelbare toevoeropeningen (RTO), doorvoeropeningen (DO) en regelbare afvoeropeningen (RAO) Monteert de dak- en muurdoorvoeren Monteert aan- en afvoerventielen voor mechanische ventilatie Bepaalt de positie ten opzichte van andere afvoervoorzieningen Monteert luchtroosters (andere toepassingen) Monteert bodem-lucht warmtewisselaars Kennis van de montagetechnieken Kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van buizen voor ventilatie Kennis van diverse mogelijkheden voor dakdoorvoer, muurdoorvoer, ventielen en hun plaatsing.. Kennis van diverse types RTO's, DO's en RAO's en hun plaatsing Kennis van gebouwschil Kennis van installatietoebehoren en buizen voor ventilatie Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen |
| 22. Plaatst en sluit ventilatoren en ventilatie-units aan Plaatst en sluit ventilatorgroepen aan Plaatst en sluit ventilatie-units (al dan niet met warmteterugwinning) aan Beschermt de onderdelen van de ventilatie-units tegen vervuiling tijdens de montagewerken Basiskennis van principes van natuurlijke en geforceerde nachtkoeling Kennis van de ventilatieprincipes bij centrale en decentrale ventilatie installaties Kennis van het balanceren van een ventilatiesysteem Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen |
| 23. Controleert en vervangt buizen en toebehoren voor ventilatie Controleert de buizen voor ventilatie op juist gebruik en diameter Controleert en vervangt de verbindingen van de buizen voor ventilatie i.f.v. de situatie Meet de luchtdebieten en luchtsnelheid Controleert de verbindingen op luchtlekken Herstelt de verbindingen indien nodig Basiskennis van de luchtdichtheidsklassen voor de luchtdichtheidstest Kennis van begrippen zoals luchtvochtigheid, luchtsnelheid, luchtdebiet en de toepassing in de ventilatie-installatie Kennis van de regelgeving en code van goede praktijk voor de aanleg van buizen voor ventilatie Kennis van diverse mogelijkheden voor dakdoorvoer, muurdoorvoer, ventielen en hun plaatsing.. Kennis van installatietoebehoren en buizen voor ventilatie |
| 24. Stelt toestellen en ventielen voor de ventilatie in dienst en regelt in Plaatst en sluit de regelingen aan bij ventilatie-units en ventilatiekanalen Maakt systemen, detectoren en randapparatuur gebruiksklaar Stelt de debieten in van het ventilatiesysteem Voert de debietmetingen uit per ventiel Stelt het ventilatiesysteem in werking Controleert de goede werking van het ventilatiesysteem Optimaliseert de installatie door de ventilatievoorzieningen in te regelen Stelt een meetrapport op na de indienststelling van het ventilatiesysteem Basiskennis van de energieprestatieregelgeving (EPB) Basiskennis van principes van natuurlijke en geforceerde nachtkoeling Kennis van begrippen zoals luchtvochtigheid, luchtsnelheid, luchtdebiet en de toepassing in de ventilatie-installatie Kennis van de regelgeving over het kwaliteitskader voor ventilatie installaties Kennis van de ventilatieprincipes bij centrale en decentrale ventilatie installaties Kennis van het balanceren van een ventilatiesysteem |
| 25. Onderhoudt en herstelt het ventilatiesysteem voor residentiële toepassingen Reinigt de buizen voor ventilatie Reinigt of vervangt filters Reinigt de aanvoer-, doorvoer-, toevoer- en afvoeropeningen van het ventilatiesysteem Gebruikt inspectiegereedschappen om de buizen inwendig te controleren Voert onderhoud uit aan de ventilatie-onderdelen Kennis van de reinigingsprincipes volgens de normen Kennis van de soorten filters voor een ventilatiesysteem Kennis van inspectiegereedschappen Kennis van onderhoudsprocedures van het ventilatiesysteem Kennis van technische dossiers, schema’s, tekeningen en plannen Kennis van werkdocumenten |

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.

Bijkomende attesten

Voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of in bepaalde contexten kunnen bepaalde attesten en/of certificaten nodig of wenselijk zijn:

- BA4/BA5-attest (behaald via werkgever)

- VCA-attest

- Werken op hoogte zoals bepaald in KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

SAMENHANG