DEELKWALIFICATIE

Aansluiter aardgasdistributie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BK-0403-2-DBK-01

BEROEPSKWALIFICATIE EN ANDERE DEELKWALIFICATIES

Deze deelkwalificatie 'Aansluiter aardgasdistributie ' (BK-0403-2-DBK-01) die bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18 maakt deel uit van de beroepskwalificatie 'Installateur nutsvoorzieningen' (BK-0403-2).

Deze beroepskwalificatie bestaat verder uit de volgende deelkwalificaties:

- Aansluiter elektriciteitsdistributie  (BK-0403-2-DBK-02)

- Aansluiter telecomdistributie  (BK-0403-2-DBK-03)

AFBAKENING

Elektriciteitskabels: enkel laagspanning (<1000V)
Gas: Lagedrukgas (< 5 bar)
Telecom: Distributielijnen

Sectoren

- Bouw (PC124 Bouwbedrijf)

- Distributie (PC127 Handel in brandstoffen)

- Gas en elektriciteit (PC326 Gas- en elektriciteitsbedrijf)

OPSOMMING COMPETENTIES

| Activiteiten | Vaardigheden | Kenniselementen per activiteitenblok |
| --- | --- | --- |
|  | Cognitieve | Probleemoplossende | Motorische |  |
| Algemeen en veiligheid 1. Beveiligt de werkplek en de omgeving ervan (signalisatie, …) Brengt verkeerssignalisatie aan voor de beveiliging van de werkplek zowel voor boven- als ondergrondse werkzaamheden Bakent de werkzone af met kegels, hekken, lichten, verkeersborden, … Werkt veilig in (beschoeide) sleuven en putten Voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens Voorziet toegangen tot woningen en andere gebouwen tijdens de werken Verbetert de beveiliging aan de hand van een last minute visuele controle Plaatst veiligheidssignalisatie bij gasleidingen (ATEX) Hanteert een veilige aanpak bij gasincidenten (vb. blussen) Basiskennis ATEX-regelgeving Kennis van risico’s, veiligheidsregels- en procedures rond de werkzaamheden verbonden aan telecom-aardgas- en elektriciteitsnetwerk Kennis van gevaren verbonden aan werkzaamheden in de omgeving van nutsleidingen Kennis van elektriciteit voor werkzaamheden in de nabijheid van nutsleidingen Kennis van de procedure voor werkplekvrijgave |
| 2. Werkt met oog voor veiligheid, milieu, energie, kwaliteit en welzijn Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling Sorteert afval Neemt gepaste maatregelen om hinder (stof, lawaai…) en afval te beperken Herkent asbesthoudende en andere gevaarlijke afvalproducten, houdt de andere afvalstromen apart en neemt de nodige acties voor een veilige verwijdering Werkt ergonomisch Werkt met oog voor de energieprestatie van gebouwen (EPB) Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies Slaat de eigen gereedschappen, machines en materialen op Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van het as-builtplan Houdt rekening met de analyse van de risico's in verband met de uit te voeren werken. Basiskennis van de verschillende asbesthoudende producten Basiskennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten Kennis van as-builtplan Kennis van ATEX-richtlijnen Kennis van bedrijfsprocedures inzake veiligheid, milieu en kwaliteit Kennis van de toepassing van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) Kennis van milieuvoorschriften in functie van de werkzaamheden Kennis van procedures van BA4/BA5 Kennis van technische dossiers en schema’s Kennis van traceerbaarheid van producten Kennis van veiligheidsregels (PBM’s, CBM’s en signalisatie) Kennis van Vitale 5 (8 gouden regels) Kennis van voorraadbeheer |
| 3. Werkt op hoogte Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels Plaatst ladders Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden Kennis van code van goede praktijk van werken op hoogte Kennis van grenzen van bevoegdheden Kennis van werkinstructie hoogwerker |
| 4. Houdt gegevens bij van de werkzaamheden en geeft de informatie door Houdt gegevens bij over de werkzaamheden (vb. drukproef dienstleidingen,…) Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal Gebruikt beheerssoftware Geeft de gegevens van het uitgevoerde werk door aan de betrokken dienst Adviseert gebruikers met het oog op het correct gebruik van de installatie Kennis van as-builtplan Kennis van communicatietechnieken Kennis van het gebruik van bedrijfseigen software Kennis van meetinstrumenten en hun risico’s |
| 5. Gebruikt meetinstrumenten Ijkt regelmatig het meetinstrument Selecteert het meetinstrument en stelt het correct in Gebruikt systeemspecifieke meetinstrumenten Meet digitale signalen, analoge signalen en doet metingen die eigen zijn aan het specifieke bedrijf om de optimale werking te controleren Interpreteert de meetresultaten en vergelijkt deze met de richtwaarden Houdt rekening met de tolerantiewaarden Kennis van kwaliteitsvoorschriften, richtwaarden en toleranties Kennis van controle- en meetmethoden Kennis van eenheden en grootheden bij de gebruikte meetinstrumenten Kennis van meetinstrumenten en hun risico’s |
| 6. Communiceert helder met klanten Gaat om met (moeilijke) klanten Legt de werking van de installatie uit aan de klant Kennis van communicatietechnieken |
| Gas 16. Voert de lage- en middendruk gasaansluiting uit Kiest de juiste materialen afhankelijk van de soort leiding Schraapt en reinigt de leidingen Monteert en last het aftakzadel op de distributieleiding Neemt de gepaste veiligheidsmaatregelen bij doorboren Maakt koppelingen op de dienstleiding Plaatst de ronddrukklemmen en de positioneerklemmen Brengt de correcte aanduidingen aan (markeringen, indicatie afkoeltijd, lasklevers, afsluiterplaatje) Monteert de brandafsluiter, indien nodig Plaatst de muurdoorvoer (overgang PE naar staal) Plaatst leiding(en) en de monoblok binnenshuis voor de aansluiting van de teller Voert de dichtheids- en weerstandsproef op de dienstleiding uit met lucht Test de dichtheid van het monoblok en de monoblokkraan Beschermt de stalen leidingen tegen corrosie Basiskennis van wettelijke vereisten m.b.t. traceerbaarheid Kennis van bewerkingstechnieken (schrapen, reinigen, ontbramen,…) Kennis van gas (soorten, eigenschappen,…) Kennis van gereedschappen Kennis van het afdichten van muurdoorvoeren Kennis van meetinstrumenten en hun risico’s Kennis van montagetechnieken Kennis van ontbramings- en reinigingstechnieken Kennis van PE-lastechniek Kennis van reglementering en normen Grondige kennis van materialen en hun eigenschappen (PE, staal,…) |
| 17. Sluit de lagedrukteller(s) aan voor één of meerdere gebruikers Monteert de opstelling voor de gasmeter(s) volgens opgemaakt plan Plaatst de teller en indien nodig de ontspanner Brengt de aansluiting onder gasdruk Ontlucht de dienstleiding Meet de gasdruk Test de volledige meetopstelling op dichtheid Test de meter op klein verbruik Koppelt de binneninstallatie aan de teller Verzegelt de meteropstelling Kennis van meetinstrumenten en hun risico’s Kennis van montagetechnieken Kennis van planlezen Kennis van reglementering en normen |
| 18. Voert wijzigingen uit voor het verplaatsen, vernieuwen of verzwaren van de lage- of middendruk gasaansluiting Brengt de bestaande gasinstallatie buiten dienst Controleert de gasdichtheid van de binneninstallatie Beoordeelt de bestaande gasaansluiting i.k.v. conformiteit met huidige regels en normen Koppelt verschillende soorten oude aftakkingen af op bestaande leidingen (PE, staal, gietijzer, VC, PVC) Plaatst afdichtingsmiddelen op oude distributieleiding Maakt de overgang van bestaande dienstleiding naar nieuwe dienstleiding en/of nieuwe distributieleiding Vervangt de bestaande gasmeter Wijzigt en vervangt niet conforme onderdelen op de gasaansluiting Brengt de gasinstallatie opnieuw in dienst Verzegelt de meteropstelling Basiskennis van de verschillende asbesthoudende producten Kennis van gas (soorten, eigenschappen,…) Kennis van montagetechnieken Kennis van reglementering en normen Kennis van verschillende soorten distributie- en dienstleidingen Kennis van verschillende soorten installaties Grondige kennis van materialen en hun eigenschappen (PE, staal,…) |

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.

Bijkomende attesten

Voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of in bepaalde contexten kunnen bepaalde attesten en/of certificaten nodig of wenselijk zijn:

- EDAS-pasje (Elektriciteit distributie aansluitingswerken)

- GDAS-pasje (Gas distributie aansluitingswerken)

SAMENHANG