BEROEPSKWALIFICATIE

Procesoperator kleding, confectie en meubelstoffering prototypes

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BK-0089-3

- Globaal

TITEL

Procesoperator kleding, confectie en meubelstoffering prototypes

Definitie

Het uitvoeren van alle productiehandelingen op alle werkposten voor het volledig samenstellen van een kleding, confectieartikel en/of meubelstoffering met behulp van alle mogelijke industriële machines en rekening houdend met veiligheidsregels en productievereisten teneinde een representatief prototype en/of staal voor verkoop en/of productie te bekomen.

Niveau (VKS en EQF)

4

Jaar van erkenning

versie 3, 2020

- Competenties

Opsomming competenties

Basisactiviteiten

Competentie 1:

Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken producten, het gereedschap en de hulpgoederen

  - Leest de productieorder en/of technische fiche

  - Leest codes en symbolen

  - Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten

  - Beoordeelt de netheid van de werkpost

Met inbegrip van kennis:

  - Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften

  - Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

  - Kennis van werkpostorganisatie

Competentie 2:

Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma

  - Aan- en uitzetten van de machine/apparatuur

  - Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur

  - Controleert de werking van de machine/apparatuur

  - Stelt parameters manueel of computergestuurd in

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van machinale stiktechnieken

  - Kennis van werking en bediening van de machine

  - Kennis van stik- en snijgereedschap

Competentie 3:

Plaatst de te verwerken/bewerken producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies

  - Sorteert de te verwerken/bewerken productonderdelen

  - Plaatst de te verwerken/bewerken productonderdelen volgens de technische fiche of instructie

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van productietechnieken kleding en confectie

  - Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

  - Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

Competentie 4:

Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies

  - Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking

  - Controleert de eigen bewerkingen

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van productietechnieken kleding en confectie

  - Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

  - Kennis van machinale stiktechnieken

  - Kennis van werking en bediening van de machine

  - Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

Competentie 5:

Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …)

  - Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)

  - Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van rapporteringsmogelijkheden

Competentie 6:

Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit

  - Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

  - Vervangt onderdelen

Met inbegrip van kennis:

  - Basiskennis van onderhoud van de stikmachine

  - Kennis van werking en bediening van de machine

Competentie 7:

Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust

  - Sorteert afval volgens de richtlijnen

  - Houdt de werkplek schoon

  - Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

  - Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften

  - Neemt een goede ergonomische houding aan

  - Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen

Met inbegrip van kennis:

  - Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften

  - Kennis van werkpostorganisatie

Specifieke activiteiten

Competentie 8:

Controleert de uitvoerbaarheid van het model op basis van de bepalingen in het patroon en de lastenboeken, technische beschrijvingen, ...

  - Stelt een ontwerp driedimensioneel voor

  - Legt onderdelen van het patroon of de uittekening op de stof

  - Toetst het model af aan de specifieke verwerkingseigenschappen van de stof en de draadrichting

  - Houdt de gegevens over het gebruik en verbruik van materiaal  bij

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen

  - Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

  - Kennis van het productieproces

  - Kennis van verschillende modellen voor textiel- en confectieartikelen

  - Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

  - Kennis van kwaliteitsnormen

  - Kennis van rapporteringsmogelijkheden

Competentie 9:

Bepaalt welke benodigdheden of materialen nodig zijn voor de realisatie van het model (kledingstuk, lederwaren, ...) op basis van het lastenboek en technische beschrijvingen

  - Leest het lastenboek en technische beschrijvingen

  - Neemt afmetingen

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van productietechnieken kleding en confectie

  - Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

  - Kennis van kenmerken van garen

  - Kennis van verschillende modellen voor textiel- en confectieartikelen

  - Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

  - Kennis van kwaliteitsnormen

  - Kennis van rapporteringsmogelijkheden

Competentie 10:

Snijdt occasioneel de stukken van een model op basis van een patroon of voegt ze samen en hergroepeert ze op basis van het gamma

  - Maakt een intekening of een snijplan met een minimum verlies aan grondstoffen

  - Controleert de goede werking van het snijgereedschap

  - Knipt manueel met een schaar en alle mogelijke handsnijapparatuur

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen

  - Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

  - Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

  - Kennis van stik- en snijgereedschap

Competentie 11:

Maakt de machine startklaar

  - Zet de machine/apparatuur aan en uit

  - Bedraadt de machine

  - Regelt de draadspanning

  - Meet het aantal steken per cm

  - Controleert de draadafsnijder

  - Kiest een stikbewerking uit een keuzemenu op de productiemachine

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van werking en bediening van de machine

  - Kennis van stik- en snijgereedschap

Competentie 12:

Maakt de te verwerken onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering  klaar voor verwerking

  - Herkent de geknipte onderdelen in stof

  - Brengt indien nodig kleefvoering aan

  - Duidt de interne plaatsingen aan

  - Positioneert de onderdelen ten opzichte van elkaar (met en zonder specificaties van de fiche)

  - Gebruikt  de gepaste confectietechnieken

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van productietechnieken kleding en confectie

  - Kennis van kenmerken van garen

  - Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

Competentie 13:

Verwerkt de stukken en onderdelen van de kleding, confectie en meubelstoffering

  - Stikt in alle bewerkingen

  - Voert occasionele tussenstrijk uit

  - Bedient industriële machines voor kleding, confectie en meubelstoffering

  - Bedient (indien nodig) stikautomaten

  - Voert alle herstellingen uit

  - Controleert de kwaliteit van eigen bewerkingen

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

  - Kennis van machinale stiktechnieken

  - Kennis van werking en bediening van de machine

  - Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

  - Kennis van stik- en snijgereedschap

Competentie 14:

Bepaalt de stappen en technieken voor de montage van een nieuw model

  - Zoekt naar de meest kwalitatieve en economische werkvolgorde

  - Zoekt naar de meest kwalitatieve en economische afwerkingstechnieken

  - Probeert alternatieve werkvolgordes en afwerkingstechnieken uit

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van productietechnieken kleding en confectie

  - Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

  - Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

  - Kennis van kwaliteitsnormen

  - Kennis van rapporteringsmogelijkheden

Competentie 15:

Werkt de stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering  af

  - Zet ringen, haken, gespen, trenzen, knopen en drukknopen,... aan

  - Knipt draadjes af

  - Strijkt occasioneel het afgewerkte product

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

  - Kennis van machinale stiktechnieken

  - Kennis van werking en bediening van de machine

Competentie 16:

Voert een controle uit op de verwerkte stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering

  - Controleert het gestikte model op kwaliteit en maten

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

  - Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

  - Kennis van kwaliteitsnormen

Competentie 17:

Controleert het model door te passen of testen

  - Beoordeelt esthetisch (hoe de kleding valt, …)

  - Controleert de bruikbaarheid van een model als voorbeeld voor de stiksters

  - Toetst het model af aan de verwachtingen van de klant

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van verschillende modellen voor textiel- en confectieartikelen

  - Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

  - Kennis van kwaliteitsnormen

Competentie 18:

Werkt de technische nota, handleiding, terminologiefiche uit of bij

  - Vult het technisch dossier en/of instructies aan

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van het productieproces

  - Kennis van rapporteringsmogelijkheden

Competentie 19:

Onderhoudt de machine

  - Vervangt naalden en spoelen

  - Herstelt de draadspanning en draadbreuken

  - Herstelt de druk van de persvoet

  - Verwijdert stofrestjes onder de naaldplaat

  - Controleert op regelmatige basis het oliepeil van de machine

Met inbegrip van kennis:

  - Basiskennis van onderhoud van de stikmachine

Competentie 20:

Geeft op vraag van de verantwoordelijke technische ondersteuning (uitleg van montageschema, technische problemen ...)

  - Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de verantwoordelijken

  - Verleent hulp en advies bij technische problemen

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

  - Kennis van het productieproces

  - Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

  - Kennis van rapporteringsmogelijkheden

Competentie 21:

De teamleden technische ondersteuning geven  tijdens de productie (uitleg van montageschema, technische problemen ...)

  - Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de verantwoordelijken

  - Verleent hulp en advies bij technische problemen

  - Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van de medewerkers

  - Volgt de productie op zowel kwalitatief als kwantitatief

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van productietechnieken kleding en confectie

  - Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

  - Kennis van het productieproces

  - Kennis van machinale stiktechnieken

  - Kennis van werking en bediening van de machine

  - Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

  - Kennis van stik- en snijgereedschap

  - Kennis van kwaliteitsnormen

BESCHRIJVING COMPETENTIES ADHV DE DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

- Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften

- Basiskennis van onderhoud van de stikmachine

- Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen

- Kennis van productietechnieken kleding en confectie

- Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

- Kennis van het productieproces

- Kennis van kenmerken van garen

- Kennis van machinale stiktechnieken

- Kennis van werking en bediening van de machine

- Kennis van verschillende modellen voor textiel- en confectieartikelen

- Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

- Kennis van stik- en snijgereedschap

- Kennis van kwaliteitsnormen

- Kennis van werkpostorganisatie

- Kennis van rapporteringsmogelijkheden

Cognitieve vaardigheden

- Leest de productieorder en/of technische fiche

- Leest codes en symbolen

- Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten

- Beoordeelt de netheid van de werkpost

- Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur

- Controleert de werking van de machine/apparatuur

- Stelt parameters manueel of computergestuurd in

- Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking

- Controleert de eigen bewerkingen

- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,…)

- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal

- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Vervangt onderdelen

- Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften

- Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen

- Stelt een ontwerp driedimensioneel voor

- Legt onderdelen van het patroon of de uittekening op de stof

- Toetst het model af aan de specifieke verwerkingseigenschappen van de stof en de draadrichting

- Houdt de gegevens over het gebruik en verbruik van materiaal  bij

- Leest het lastenboek en technische beschrijvingen

- Neemt afmetingen

- Maakt een intekening of een snijplan met een minimum verlies aan grondstoffen

- Controleert de goede werking van het snijgereedschap

- Kiest een stikbewerking uit een keuzemenu op de productiemachine

- Herkent de geknipte onderdelen in stof

- Brengt indien nodig kleefvoering aan

- Duidt de interne plaatsingen aan

- Positioneert de onderdelen ten opzichte van elkaar (met en zonder specificaties van de fiche)

- Gebruikt  de gepaste confectietechnieken

- Stikt in alle bewerkingen

- Voert occasionele tussenstrijk uit

- Bedient (indien nodig) stikautomaten

- Voert alle herstellingen uit

- Controleert de kwaliteit van eigen bewerkingen

- Zoekt naar de meest kwalitatieve en economische werkvolgorde

- Zoekt naar de meest kwalitatieve en economische afwerkingstechnieken

- Probeert alternatieve werkvolgordes en afwerkingstechnieken uit

- Strijkt occasioneel het afgewerkte product

- Controleert het gestikte model op kwaliteit en maten

- Beoordeelt esthetisch (hoe de kleding valt, …)

- Controleert de bruikbaarheid van een model als voorbeeld voor de stiksters

- Toetst het model af aan de verwachtingen van de klant

- Herstelt de draadspanning en draadbreuken

- Herstelt de druk van de persvoet

- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de verantwoordelijken

- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de verantwoordelijken

- Volgt de productie op zowel kwalitatief als kwantitatief

- Sorteert de te verwerken/bewerken productonderdelen

- Plaatst de te verwerken/bewerken productonderdelen volgens de technische fiche of instructie

Probleemoplossende vaardigheden

- Controleert op regelmatige basis het oliepeil van de machine

- Verleent hulp en advies bij technische problemen

- Verleent hulp en advies bij technische problemen

- Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van de medewerkers

Motorische vaardigheden

- Aan- en uitzetten van de machine/apparatuur

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt de werkplek schoon

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

- Neemt een goede ergonomische houding aan

- Knipt manueel met een schaar en alle mogelijke handsnijapparatuur

- Bedraadt de machine

- Regelt de draadspanning

- Meet het aantal steken per cm

- Controleert de draadafsnijder

- Bedient industriële machines voor kleding, confectie en meubelstoffering

- Zet ringen, haken, gespen, trenzen, knopen en drukknopen,... aan

- Knipt draadjes af

- Vervangt naalden en spoelen

- Verwijdert stofrestjes onder de naaldplaat

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in fabrieken voor het produceren van artikelen in kleding, confectie en meubelstoffering

- Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem

- De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming

- Dit beroep wordt eerder in een zeer afwisselende, vertrouwde en meervoudige context uitgeoefend

- De werkcontext is in zekere mate gestructureerd met enige tijdsdruk

Handelingscontext

- Dit beroep vereist  een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product en de nodige flexibiliteit en polyvalentie bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden

- De procesoperator kleding, confectie en meubelstoffering prototypes houdt rekening met de veiligheid op en rond de werkplek en de machineveiligheidsinstructie

- De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen

Autonomie

Is zelfstandig in

- het zoeken naar de meest optimale uitvoeringsmodaliteiten van het artikel om dit finaal in een productieketen te kunnen produceren, lost problemen en/of onregelmatigheden die zich voordoen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden zelf op, werkt in nauw overleg met de verantwoordelijken van de styling  en/of productie en/of patroonafdeling

Is gebonden aan

- zowel mondelinge als schriftelijke instructies van de leidinggevende en volgt de planning van de leidinggevende

Doet beroep op

- de leidinggevende indien nodig

Verantwoordelijkheid

- Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken producten, het gereedschap en de hulpgoederen

- Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma

- Plaatst de te verwerken/bewerken producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies

- Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies

- Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, …)

- Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit

- Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust

- Controleert de uitvoerbaarheid van het model op basis van de bepalingen in het patroon en de lastenboeken, technische beschrijvingen, ...

- Bepaalt welke benodigdheden of materialen nodig zijn voor de realisatie van het model (kledingstuk, lederwaren, ...) op basis van het lastenboek en technische beschrijvingen

- Snijdt occasioneel de stukken van een model op basis van een patroon of voegt ze samen en hergroepeert ze op basis van het gamma

- Maakt de machine startklaar

- Maakt de te verwerken onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering  klaar voor verwerking

- Verwerkt de stukken en onderdelen van de kleding, confectie en meubelstoffering

- Bepaalt de stappen en technieken voor de montage van een nieuw model

- Werkt de stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering  af

- Voert een controle uit op de verwerkte stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering

- Controleert het model door te passen of testen

- Werkt de technische nota, handleiding, terminologiefiche uit of bij

- Onderhoudt de machine

- Geeft op vraag van de verantwoordelijke technische ondersteuning (uitleg van montageschema, technische problemen ...)

- De teamleden technische ondersteuning geven  tijdens de productie (uitleg van montageschema, technische problemen ...)

Attesten EN VOORWAARDEN

Wettelijke attesten

Geen vereisten.

Vereiste attesten

Er zijn geen attesten vereist.

Instapvoorwaarden

Geen vereisten.