BEROEPSKWALIFICATIE

Expert juweelproductietechnieken

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BK-0600-1

- Globaal

TITEL

Expert juweelproductietechnieken

Definitie

De expert juweelproductietechnieken past de manuele wasbewerkingstechniek, de digitale productietechnieken (CAD/CAM) en de verlorenwas giettechniek toe teneinde werkstukken, juwelen en/of onderdelen van juwelen te produceren.

Niveau (VKS en EQF)

5

Jaar van erkenning

versie 1, 2024

- Competenties

Opsomming competenties

Competentie 1:

Werkt in teamverband.

  - Communiceert effectief en efficiënt.

  - Wisselt informatie uit.

  - Werkt effectief en efficiënt samen.

  - Respecteert het werk van anderen.

Met inbegrip van kennis:

  - Basiskennis van communicatietechnieken

  - Grondige kennis van vakterminologie

Competentie 2:

Werkt met oog voor welzijn, veiligheid, orde en netheid.

  - Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen.

  - Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen.

  - Werkt ergonomisch.

  - Werkt op een ordelijke en nette manier.

  - Ziet toe op orde en netheid.

  - Richt de werkplek in.

  - Bergt eigen arbeidsmiddelen op.

  - Draagt zorg voor arbeidsmiddelen.

Met inbegrip van kennis:

  - Basiskennis van voorschriften en richtlijnen m.b.t. orde en netheid

  - Kennis van ergonomische werkhouding

  - Kennis van de inrichting van de werkplek

  - Kennis van gebruik van collectieve beschermingsmiddelen

  - Kennis van gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

  - Kennis van preventieve maatregelen om veiligheid op het werk te garanderen

  - Grondige kennis van veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen

  - Grondige kennis van procedures m.b.t. veiligheid op het werk

Competentie 3:

Werkt duurzaam en milieubewust.

  - Werkt ecologisch.

  - Ziet er op toe dat milieuvoorschriften worden gerespecteerd.

  - Sorteert afval volgens richtlijnen.

  - Verwijdert afval volgens richtlijnen.

  - Stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften.

  - Werkt duurzaam.

  - Gebruikt energiestromen duurzaam.

  - Gebruikt materialen duurzaam.

  - Gebruikt water duurzaam.

Met inbegrip van kennis:

  - Basiskennis van geoptimaliseerd verbruik van water

  - Kennis van ecologische (basis)principes

  - Kennis van (basis)principes van duurzaamheid

  - Kennis van geoptimaliseerd verbruik van energie(stromen)

  - Grondige kennis van milieuvoorschriften

  - Grondige kennis van richtlijnen voor het sorteren van afval

  - Grondige kennis van geoptimaliseerd verbruik van materialen

  - Grondige kennis van richtlijnen voor het verwijderen van afval

  - Grondige kennis van voorschriften voor opslag van gevaarlijke en ontvlambare producten

Competentie 4:

Analyseert de opdracht.

  - Bespreekt de opdracht met de opdrachtgever of zet de wensen van de klant om in een opdracht.

  - Vraagt naar wensen, verwachtingen, eerdere ervaringen ...

  - Speelt in op de behoeften en wensen van de opdrachtgever.

  - Leeft zich in het doelpubliek in.

  - Analyseert, interpreteert en evalueert de opdracht.

  - Stelt de kenmerken van het te vervaardigen stuk vast (soort metaal, hoeveelheid, vorm, afmetingen,...).

  - Schat de haalbaarheid van de opdracht in.

  - Onderzoekt de mogelijkheden en de beperkingen.

  - Gaat na of de materialen of grondstoffen beschikbaar zijn.

  - Stelt materialen en toepassingen voor in functie van de technische vereisten, noden en het budget.

  - Doet een voorstel aan en vraagt het akkoord van de klant.

  - Berekent de kostprijs op basis van de benodigde grondstoffen en manuren voor het werk.

  - Houdt zich aan de afgesproken uitvoeringstermijn.

Met inbegrip van kennis:

  - Basiskennis van gemmologie

  - Basiskennis van kostprijsberekening

  - Kennis van planningstechnieken

  - Grondige kennis van de berekening van de legering

  - Grondige kennis van eigenschappen van (edele) metalen

  - Grondige kennis van kenmerken van legeringen van edelmetalen

  - Grondige kennis van eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van edelstenen

Competentie 5:

Bepaalt ambachtelijke productiestappen.

  - Oriënteert zich op de opdracht (informatieverzameling, gesprek met de opdrachtgever …).

  - Formuleert de uitgangspunten van het ontwerp (wens, thema, doel, doelgroep, materialen, gelegenheid, veiligheidsvoorschriften, budget …).

  - Stelt de eigenschappen van het sieraad vast.

  - Bestudeert het proces voor het realiseren van de opdracht.

  - Bepaalt de werkmethode en werkvolgorde.

  - Bespreekt de voor- en nadelen van alternatieven.

  - Werkt de gemaakte keuzes uit tot een finaal ontwerp met (constructie)tekeningen en materiaalspecificaties.

  - Presenteert zijn voorstellen, aanpak en motivatie en maakt hieruit samen met de opdrachtgever keuzes.

  - Leest (technische) tekeningen.

Met inbegrip van kennis:

  - Basiskennis van gemmologie

  - Kennis van schetsen

  - Kennis van (technische) tekeningen

  - Kennis van (technische) tekentechnieken

  - Grondige kennis van eigenschappen van (edele) metalen

  - Grondige kennis van eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van edelstenen

  - Grondige kennis van (het gebruik van) materialen, gereedschappen en technieken voor het vervaardigen van juwelen

Competentie 6:

Kiest materialen en gereedschappen en maakt ze klaar.

  - Kiest materialen en gereedschappen voor het vervaardigen van juwelen in functie van de uit te voeren opdracht.

  - Controleert en past het materieel aan voor het gebruik.

Met inbegrip van kennis:

  - Grondige kennis van (het gebruik van) materialen, gereedschappen en technieken voor het vervaardigen van juwelen

Competentie 7:

Bouwt de eigen deskundigheid op.

  - Reflecteert over eigen werk.

  - Gaat constructief om met feedback.

  - Evalueert de impact van ontwikkelingen in het vakgebied op de eigen deskundigheid.

  - Evalueert het eigen handelen en stuurt bij.

  - Raadpleegt vakspecifieke informatiebronnen.

  - Past de opgebouwde deskundigheid toe in de praktijk.

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van vakspecifieke vormingen (opleidingen, studiedagen, werkgroepen, colloquia …)

  - Grondige kennis van vakterminologie

  - Grondige kennis van vakspecifieke informatiebronnen

Competentie 8:

Werkt met oog voor innovatie.

  - Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op.

  - Heeft oog voor vernieuwing (op het vlak van technieken, technologieën, processen, systemen …).

  - Definieert punten (technieken, technologieën, processen, systemen …) waarop innovatie zich opdringt.

  - Realiseert veranderingen (op het vlak van technieken, technologieën, processen, systemen …) indien de nood zich daartoe stelt.

  - Genereert ideeën door het creatief benaderen van probleemstellingen.

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van vakspecifieke ontwikkelingen

  - Kennis van innovatieve technieken en technologische trends

  - Kennis van verschillende innovatieve contexten (beurzen, bijscholingen ..)

  - Kennis van technieken, technologieën, processen, systemen in relatie tot de eigen werkzaamheden

Competentie 9:

Werkt accuraat.

  - Gaat uiterst nauwkeurig te werk.

  - Geeft blijk van grote en volgehouden aandacht en concentratie.

  - Zet fijne manipulatieve vaardigheden in.

Met inbegrip van kennis:

  - Grondige kennis van toleranties

  - Grondige kennis van kwaliteitsvoorschriften

  - Grondige kennis van meetmethoden en -instrumenten

  - Grondige kennis van controlemethoden en -instrumenten

Competentie 10:

Werkt deontologisch correct.

  - Handelt conform de deontologische code eigen aan het bedrijf.

  - Werkt met onberispelijke moraliteit en integriteit.

  - Werkt betrouwbaar en discreet.

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van de deontologische code eigen aan het bedrijf

Competentie 11:

Bereidt de manuele wastechniek voor.

  - Leest (technische) tekeningen.

  - Bepaalt de volgorde van de fasen.

  - Selecteert de gereedschappen en materialen.

  - Stuurt de productie aan in functie van de opdracht.

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van (technische) tekeningen

  - Kennis van (technische) tekentechnieken

  - Kennis van verspanende en thermische gereedschappen die geschikt zijn voor was

  - Grondige kennis van de eigenschappen van soorten was

  - Grondige kennis van krimpmarges ten gevolge van het wasspuitproces

  - Grondige kennis van (het gebruik van) materialen, gereedschappen en technieken voor het vervaardigen van juwelen

Competentie 12:

Voert de manuele wastechniek uit.

  - Geeft de gewenste vorm aan de was.

  - Voert verspanende bewerkingen uit (boren, zagen, frezen, vijlen, schrapen, snijden).

  - Voert thermische bewerkingen uit (smelten, verhitten).

  - Controleert de vorm van het geproduceerde model.

  - Berekent het definitieve gewicht in metaal.

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van (technische) tekeningen

  - Kennis van gewichtsomrekeningstabellen

  - Kennis van verspanende en thermische gereedschappen die geschikt zijn voor was

  - Grondige kennis van manuele wastechnieken

  - Grondige kennis van de eigenschappen van soorten was

  - Grondige kennis van krimpmarges ten gevolge van het wasspuitproces

  - Grondige kennis van (het gebruik van) materialen, gereedschappen en technieken voor het vervaardigen van juwelen

Competentie 13:

Bereidt de digitale tekening (CAD) voor.

  - Leest (technische ) schetsen.

  - Bepaalt de volgorde van de fasen.

  - Kiest het juiste softwareprogramma in functie van de opdracht.

  - Houdt rekening met de gegevens van de opdracht (afmetingen, maat, materialen, vorm,...).

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van renderprogramma's

  - Kennis van (technische) tekeningen

  - Grondige kennis van soorten digitale teken- en ontwerpprogramma's

  - Grondige kennis van (het gebruik van) materialen, gereedschappen en technieken voor het vervaardigen van juwelen

Competentie 14:

Maakt de digitale tekening (CAD).

  - Voert de gegevens in in het programma.

  - Voert digitale bewerkingen uit (lijnen tekenen, vervormen, verschalen, verkleuren,...).

  - Past de digitale tekening aan in functie van de opdracht of de esthetiek.

  - Verdeelt eventueel het werkstuk op in verschillende delen in functie van het gietproces en de afwerking of montage van de gegoten delen.

  - Controleert de digitale tekening.

  - Corrigeert eventuele fouten of moeilijkheden.

  - Bereidt het voorwerp voor in functie van een optimaal print-, en gietresultaat.

  - Zet de tekening om in een productiebestand (STL-bestand …).

  - Maakt een digitale foto op basis van de tekening.

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van renderprogramma's

  - Kennis van (technische) tekeningen

  - Kennis van (technische) tekentechnieken

  - Kennis van exportbestanden voor productie (STL, OBJ, STEP …)

  - Kennis van importeer- en bewerkingsmogelijkheden van verschillende bestandsoorten (STL, OBJ, PNG, JPEG …)

  - Grondige kennis van soorten digitale teken-, moduleer- en CAD-programma's

  - Grondige kennis van (het gebruik van) materialen, gereedschappen en technieken voor het vervaardigen van juwelen

Competentie 15:

Print de digitale tekening (CAM) met een 3D-printer.

  - Controleert de juistheid van het STL-uitvoerbestand.

  - Past indien nodig productiebestanden (STL …) aan of repareert ze.

  - Kiest de juiste 3D-printer.

  - Stelt de 3D-printer in voor gebruik (voorziet was of resin, installeert printplaat, kalibratie, systeemupdates ...).

  - Werkt met printereigen slicer software voor de voorbereiding van de te maken prints.

  - Zet indien nodig support onder losse onderdelen.

  - Print de juwelen of juweelonderdelen.

  - Controleert het geprinte werkstuk.

  - Maakt de geprinte juwelen of juweelonderdelen schoon en geeft ze de juiste nabehandeling.

  - Verwijdert de support.

  - Brengt indien nodig een gietkanaal aan.

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van gietkanalen

  - Kennis van exportbestanden voor productie (STL, OBJ, STEP …)

  - Kennis van de werking en het onderhoud van soorten 3D-printers

  - Kennis van eigenschappen en werkwijzen van verschillende printtechnologieën

Competentie 16:

Bereidt de verlorenwas giettechniek voor.

  - Berekent de benodigde hoeveelheden materiaal en weegt ze af (goud, zilver, edelstenen,...).

  - Bepaalt de werkwijze in functie van de hoeveelheid.

  - Controleert of er een gietkanaal aanwezig is en brengt indien nodig een gietkanaal aan.

  - Boomt het wassen model of het geprinte juweel of de juweelonderdelen op.

  - Schuift een cilinder over de cuvette en vult de cilinder op met vuurvaste gips.

  - Hardt het gips uit.

  - Brandt de was of resin uit volgens de materiaaleigen uitbrandcurves.

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van gietkanalen

  - Kennis van de eigenschappen van soorten gips

  - Kennis van soorten en eigenschappen van inbedmassa (gips)

  - Grondige kennis van de verlorenwas giettechniek

  - Grondige kennis van de berekening van de legering

  - Grondige kennis van eigenschappen van (edele) metalen

  - Grondige kennis van kenmerken van legeringen van edelmetalen

  - Grondige kennis van uitbrandcurves in functie van de gebruikte materialen (gips, resin, was …)

Competentie 17:

Voert de verlorenwas giettechniek uit met een eenmalig resultaat.

  - Zet de cuvette in de gietinstallatie.

  - Voegt het metaal toe aan de gietinstallatie.

  - Voert het gietproces uit.

  - Verwijdert de gips.

  - Maakt het gegoten juweel of de juweelonderdelen los van de boom.

  - Controleert de productiekwaliteit van het gegoten werkstuk.

  - Recupereert het restmateriaal en laat het indien nodig zuiveren.

  - Bezorgt het gegoten juweel of de juweelonderdelen terug aan de opdrachtgever.

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van technieken om gips te verwijderen

  - Kennis van de eigenschappen van soorten gips

  - Grondige kennis van de verlorenwas giettechniek

  - Grondige kennis van eigenschappen van (edele) metalen

  - Grondige kennis van krimpmarges ten gevolge van het wasspuitproces

  - Grondige kennis van de werking en het onderhoud van de gietinstallatie

Competentie 18:

Voert de verlorenwas giettechniek uit met een meervoudig resultaat.

  - Neemt het basismodel of de onderdelen aan en bevestigt indien nodig een gietkanaal.

  - Maakt een matrijs rond het basismodel of de onderdelen uit verschillende materialen (gevulkaniseerd rubber, silicone ...).

  - Snijdt de matrijs zorgvuldig open in twee of meerdere delen en verwijdert het basismodel of de onderdelen.

  - Sluit de matrijs en spuit verwarmde vloeibare was in de spuitmond.

  - Hardt de was uit en verwijdert het wassen model uit de matrijs.

  - Hergebruikt de matrijs in functie van het benodigde aantal en voert het gietproces opnieuw uit.

Met inbegrip van kennis:

  - Kennis van gietkanalen

  - Kennis van eigenschappen van materialen zoals gevulkaniseerd rubber, silicone ...

  - Grondige kennis van matrijzen

  - Grondige kennis van de verlorenwas giettechniek

  - Grondige kennis van de eigenschappen van soorten was

  - Grondige kennis van krimpmarges ten gevolge van het wasspuitproces

Competentie 19:

Noteert de activiteitsgegevens (hoeveelheid gebruikt goud ...).

  - Brengt de uitgevoerde diensten en benodigde materialen in rekening.

  - Toont aan dat het gegoten werkstuk voldoet aan de vereisten vermeld in de opdracht.

  - Voert een kostprijsberekening uit.

Met inbegrip van kennis:

  - Basiskennis van kostprijsberekening

  - Basiskennis van registratietechnieken (kantoorsoftware)

  - Kennis van relevante wetgeving

BESCHRIJVING COMPETENTIES ADHV DE DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

- Basiskennis van gemmologie

- Basiskennis van kostprijsberekening

- Basiskennis van communicatietechnieken

- Basiskennis van geoptimaliseerd verbruik van water

- Basiskennis van registratietechnieken (kantoorsoftware)

- Basiskennis van voorschriften en richtlijnen m.b.t. orde en netheid

- Kennis van schetsen

- Kennis van gietkanalen

- Kennis van relevante wetgeving

- Kennis van renderprogramma's

- Kennis van planningstechnieken

- Kennis van (technische) tekeningen

- Kennis van ergonomische werkhouding

- Kennis van ecologische (basis)principes

- Kennis van vakspecifieke ontwikkelingen

- Kennis van de inrichting van de werkplek

- Kennis van (technische) tekentechnieken

- Kennis van gewichtsomrekeningstabellen

- Kennis van technieken om gips te verwijderen

- Kennis van (basis)principes van duurzaamheid

- Kennis van de eigenschappen van soorten gips

- Kennis van de deontologische code eigen aan het bedrijf

- Kennis van gebruik van collectieve beschermingsmiddelen

- Kennis van geoptimaliseerd verbruik van energie(stromen)

- Kennis van gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

- Kennis van innovatieve technieken en technologische trends

- Kennis van soorten en eigenschappen van inbedmassa (gips)

- Kennis van exportbestanden voor productie (STL, OBJ, STEP …)

- Kennis van de werking en het onderhoud van soorten 3D-printers

- Kennis van verschillende innovatieve contexten (beurzen, bijscholingen ..)

- Kennis van preventieve maatregelen om veiligheid op het werk te garanderen

- Kennis van eigenschappen en werkwijzen van verschillende printtechnologieën

- Kennis van eigenschappen van materialen zoals gevulkaniseerd rubber, silicone ...

- Kennis van verspanende en thermische gereedschappen die geschikt zijn voor was

- Kennis van vakspecifieke vormingen (opleidingen, studiedagen, werkgroepen, colloquia …)

- Kennis van technieken, technologieën, processen, systemen in relatie tot de eigen werkzaamheden

- Kennis van importeer- en bewerkingsmogelijkheden van verschillende bestandsoorten (STL, OBJ, PNG, JPEG …)

- Grondige kennis van matrijzen

- Grondige kennis van toleranties

- Grondige kennis van vakterminologie

- Grondige kennis van milieuvoorschriften

- Grondige kennis van kwaliteitsvoorschriften

- Grondige kennis van manuele wastechnieken

- Grondige kennis van de verlorenwas giettechniek

- Grondige kennis van de berekening van de legering

- Grondige kennis van vakspecifieke informatiebronnen

- Grondige kennis van meetmethoden en -instrumenten

- Grondige kennis van de eigenschappen van soorten was

- Grondige kennis van eigenschappen van (edele) metalen

- Grondige kennis van controlemethoden en -instrumenten

- Grondige kennis van richtlijnen voor het sorteren van afval

- Grondige kennis van veiligheidsvoorschriften en -richtlijnen

- Grondige kennis van geoptimaliseerd verbruik van materialen

- Grondige kennis van procedures m.b.t. veiligheid op het werk

- Grondige kennis van richtlijnen voor het verwijderen van afval

- Grondige kennis van kenmerken van legeringen van edelmetalen

- Grondige kennis van soorten digitale teken- en ontwerpprogramma's

- Grondige kennis van krimpmarges ten gevolge van het wasspuitproces

- Grondige kennis van de werking en het onderhoud van de gietinstallatie

- Grondige kennis van soorten digitale teken-, moduleer- en CAD-programma's

- Grondige kennis van eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van edelstenen

- Grondige kennis van voorschriften voor opslag van gevaarlijke en ontvlambare producten

- Grondige kennis van uitbrandcurves in functie van de gebruikte materialen (gips, resin, was …)

- Grondige kennis van (het gebruik van) materialen, gereedschappen en technieken voor het vervaardigen van juwelen

Cognitieve vaardigheden

- Communiceert effectief en efficiënt.

- Wisselt informatie uit.

- Werkt effectief en efficiënt samen.

- Respecteert het werk van anderen.

- Gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen.

- Gebruikt collectieve beschermingsmiddelen.

- Werkt op een ordelijke en nette manier.

- Ziet toe op orde en netheid.

- Richt de werkplek in.

- Draagt zorg voor arbeidsmiddelen.

- Werkt ecologisch.

- Ziet er op toe dat milieuvoorschriften worden gerespecteerd.

- Stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften.

- Werkt duurzaam.

- Gebruikt energiestromen duurzaam.

- Gebruikt materialen duurzaam.

- Gebruikt water duurzaam.

- Bespreekt de opdracht met de opdrachtgever of zet de wensen van de klant om in een opdracht.

- Vraagt naar wensen, verwachtingen, eerdere ervaringen ...

- Speelt in op de behoeften en wensen van de opdrachtgever.

- Leeft zich in het doelpubliek in.

- Analyseert, interpreteert en evalueert de opdracht.

- Stelt de kenmerken van het te vervaardigen stuk vast (soort metaal, hoeveelheid, vorm, afmetingen,...).

- Schat de haalbaarheid van de opdracht in.

- Onderzoekt de mogelijkheden en de beperkingen.

- Gaat na of de materialen of grondstoffen beschikbaar zijn.

- Stelt materialen en toepassingen voor in functie van de technische vereisten, noden en het budget.

- Doet een voorstel aan en vraagt het akkoord van de klant.

- Berekent de kostprijs op basis van de benodigde grondstoffen en manuren voor het werk.

- Houdt zich aan de afgesproken uitvoeringstermijn.

- Oriënteert zich op de opdracht (informatieverzameling, gesprek met de opdrachtgever …).

- Formuleert de uitgangspunten van het ontwerp (wens, thema, doel, doelgroep, materialen, gelegenheid, veiligheidsvoorschriften, budget …).

- Stelt de eigenschappen van het sieraad vast.

- Bestudeert het proces voor het realiseren van de opdracht.

- Bepaalt de werkmethode en werkvolgorde.

- Bespreekt de voor- en nadelen van alternatieven.

- Werkt de gemaakte keuzes uit tot een finaal ontwerp met (constructie)tekeningen en materiaalspecificaties.

- Presenteert zijn voorstellen, aanpak en motivatie en maakt hieruit samen met de opdrachtgever keuzes.

- Leest (technische) tekeningen.

- Kiest materialen en gereedschappen voor het vervaardigen van juwelen in functie van de uit te voeren opdracht.

- Controleert en past het materieel aan voor het gebruik.

- Reflecteert over eigen werk.

- Gaat constructief om met feedback.

- Raadpleegt vakspecifieke informatiebronnen.

- Past de opgebouwde deskundigheid toe in de praktijk.

- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op.

- Heeft oog voor vernieuwing (op het vlak van technieken, technologieën, processen, systemen …).

- Gaat uiterst nauwkeurig te werk.

- Geeft blijk van grote en volgehouden aandacht en concentratie.

- Handelt conform de deontologische code eigen aan het bedrijf.

- Werkt met onberispelijke moraliteit en integriteit.

- Werkt betrouwbaar en discreet.

- Leest (technische) tekeningen.

- Bepaalt de volgorde van de fasen.

- Selecteert de gereedschappen en materialen.

- Stuurt de productie aan in functie van de opdracht.

- Controleert de vorm van het geproduceerde model.

- Berekent het definitieve gewicht in metaal.

- Leest (technische ) schetsen.

- Bepaalt de volgorde van de fasen.

- Kiest het juiste softwareprogramma in functie van de opdracht.

- Houdt rekening met de gegevens van de opdracht (afmetingen, maat, materialen, vorm,...).

- Voert de gegevens in in het programma.

- Voert digitale bewerkingen uit (lijnen tekenen, vervormen, verschalen, verkleuren,...).

- Past de digitale tekening aan in functie van de opdracht of de esthetiek.

- Verdeelt eventueel het werkstuk op in verschillende delen in functie van het gietproces en de afwerking of montage van de gegoten delen.

- Controleert de digitale tekening.

- Bereidt het voorwerp voor in functie van een optimaal print-, en gietresultaat.

- Zet de tekening om in een productiebestand (STL-bestand …).

- Maakt een digitale foto op basis van de tekening.

- Controleert de juistheid van het STL-uitvoerbestand.

- Kiest de juiste 3D-printer.

- Stelt de 3D-printer in voor gebruik (voorziet was of resin, installeert printplaat, kalibratie, systeemupdates ...).

- Werkt met printereigen slicer software voor de voorbereiding van de te maken prints.

- Controleert het geprinte werkstuk.

- Berekent de benodigde hoeveelheden materiaal en weegt ze af (goud, zilver, edelstenen,...).

- Bepaalt de werkwijze in functie van de hoeveelheid.

- Controleert of er een gietkanaal aanwezig is en brengt indien nodig een gietkanaal aan.

- Controleert de productiekwaliteit van het gegoten werkstuk.

- Recupereert het restmateriaal en laat het indien nodig zuiveren.

- Bezorgt het gegoten juweel of de juweelonderdelen terug aan de opdrachtgever.

- Brengt de uitgevoerde diensten en benodigde materialen in rekening.

- Toont aan dat het gegoten werkstuk voldoet aan de vereisten vermeld in de opdracht.

- Voert een kostprijsberekening uit.

Probleemoplossende vaardigheden

- Evalueert de impact van ontwikkelingen in het vakgebied op de eigen deskundigheid.

- Evalueert het eigen handelen en stuurt bij.

- Definieert punten (technieken, technologieën, processen, systemen …) waarop innovatie zich opdringt.

- Realiseert veranderingen (op het vlak van technieken, technologieën, processen, systemen …) indien de nood zich daartoe stelt.

- Genereert ideeën door het creatief benaderen van probleemstellingen.

- Corrigeert eventuele fouten of moeilijkheden.

- Past indien nodig productiebestanden (STL …) aan of repareert ze.

Motorische vaardigheden

- Werkt ergonomisch.

- Bergt eigen arbeidsmiddelen op.

- Sorteert afval volgens richtlijnen.

- Verwijdert afval volgens richtlijnen.

- Zet fijne manipulatieve vaardigheden in.

- Geeft de gewenste vorm aan de was.

- Voert verspanende bewerkingen uit (boren, zagen, frezen, vijlen, schrapen, snijden).

- Voert thermische bewerkingen uit (smelten, verhitten).

- Zet indien nodig support onder losse onderdelen.

- Print de juwelen of juweelonderdelen.

- Maakt de geprinte juwelen of juweelonderdelen schoon en geeft ze de juiste nabehandeling.

- Verwijdert de support.

- Brengt indien nodig een gietkanaal aan.

- Boomt het wassen model of het geprinte juweel of de juweelonderdelen op.

- Schuift een cilinder over de cuvette en vult de cilinder op met vuurvaste gips.

- Hardt het gips uit.

- Brandt de was of resin uit volgens de materiaaleigen uitbrandcurves.

- Zet de cuvette in de gietinstallatie.

- Voegt het metaal toe aan de gietinstallatie.

- Voert het gietproces uit.

- Verwijdert de gips.

- Maakt het gegoten juweel of de juweelonderdelen los van de boom.

- Neemt het basismodel of de onderdelen aan en bevestigt indien nodig een gietkanaal.

- Maakt een matrijs rond het basismodel of de onderdelen uit verschillende materialen (gevulkaniseerd rubber, silicone ...).

- Snijdt de matrijs zorgvuldig open in twee of meerdere delen en verwijdert het basismodel of de onderdelen.

- Sluit de matrijs en spuit verwarmde vloeibare was in de spuitmond.

- Hardt de was uit en verwijdert het wassen model uit de matrijs.

- Hergebruikt de matrijs in functie van het benodigde aantal en voert het gietproces opnieuw uit.

Omgevingscontext

- Het beroep wordt uitgeoefend in een atelier.

- Het aantal collega’s kan sterk variëren van atelier tot atelier.

- Het beroep wordt uitgeoefend in optimale omstandigheden: licht, temperatuur, relatieve vochtigheid, ergonomie …

- Dit beroep wordt alleen of in teamverband uitgeoefend, al dan niet in een onderneming.

- De beroepsbeoefenaar toont respect voor het vak, collega’s en concurrenten en vertegenwoordigt het beroep.

- Het beroep situeert zich in de juwelensector. De beroepsbeoefenaar is zich steeds bewust van de grote waarde van de objecten waarmee hij werkt.

- De werkcontext is gestructureerd met een permanent besef van de hoge vereiste kwaliteit van de handelingen.

- Binnen dit beroep is een goede communicatie belangrijk, o.a. voor het doorgeven van kennis aan collega’s.

- Het beroep impliceert het geregeld in contact komen met collega’s en deskundigen.

- De beroepsbeoefenaar heeft doorgaans direct contact met de eigenlijke klant.

Handelingscontext

- De handelingscontext is vrij complex (met name op het vlak van veiligheid, verzendingen, materiaaltoevoer en -afvoer, samenwerkingen, communicatie, de verscheidenheid aan technieken, gereedschappen en toestellen …).

- In opdracht van en in overleg met zijn leidinggevende voert de beroepsbeoefenaar zelfstandig of in teamverband zijn takenpakket uit.

- De beroepsuitoefening kenmerkt zich door werkzaamheden die voornamelijk uitvoerend van aard zijn.

- De beroepsbeoefenaar past zowel routinematige als specifieke procedures toe.

- De beroepsbeoefenaar kan zich verplaatsen in de wensen van de klant.

- Het handelen varieert naargelang de opdracht: de handelingen moeten worden afgestemd op de eigenschappen van het werk, de wensen van de opdrachtgever en de (edel)metaalsoort.

- De beroepsuitoefening vereist het minutieus opvolgen van de werkvolgorde.

- De beroepsuitoefening impliceert onder meer het langdurig zitten in dezelfde positie: ergonomisch werken is geboden.

- De beroepsuitoefening vereist constante aandacht en volgehouden concentratie omwille van de omgang met delicaat/breekbaar en waardevol materiaal.

- De beroepsuitoefening vereist kwaliteitsvol handelen.

- De beroepsuitoefening vereist een zeer hoge mate aan precisie en nauwkeurigheid.

- De beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor een verantwoorde planning, voor de keuze van adequate materialen en gereedschappen.

- De beroepsuitoefening vereist een zeer goed zicht, een uitstekende oog-handcoördinatie en zeer fijne manipulatieve vaardigheden.

- De beroepsbeoefenaar is uiterst secuur en heeft oog voor detail.

- De beroepsuitoefening vereist het economisch en ecologisch omgaan met grondstoffen.

- De beroepsbeoefenaar is zich bewust van de grote impact van zijn handelingen op de uiteindelijke waarde van het juweel.

- De beroepsuitoefening vereist een onberispelijke moraliteit en integriteit omwille van de grote waarde van de werkstukken.

- De beroepsbeoefenaar handelt conform de deontologische code van het bedrijf.

- De beroepsbeoefenaar werkt betrouwbaar en discreet.

Autonomie

Is zelfstandig in

- het produceren van juwelen en/of onderdelen van juwelen.

- het accuraat werken.

- het deontologisch correct werken.

- het correct gebruiken van materialen, gereedschappen en technieken.

Is gebonden aan

- een onberispelijke moraliteit en integriteit.

- de deontologische code van het bedrijf.

- betrouwbaarheid en discretie.

- de veiligheidsvoorschriften.

- vakspecifieke ontwikkelingen.

Doet beroep op

- beroepsverenigingen.

Verantwoordelijkheid

- Werkt in teamverband.

- Werkt met oog voor welzijn, veiligheid, orde en netheid.

- Werkt duurzaam en milieubewust.

- Analyseert de opdracht.

- Bepaalt ambachtelijke productiestappen.

- Kiest materialen en gereedschappen en maakt ze klaar.

- Bouwt de eigen deskundigheid op.

- Werkt met oog voor innovatie.

- Werkt accuraat.

- Werkt deontologisch correct.

- Bereidt de manuele wastechniek voor.

- Voert de manuele wastechniek uit.

- Bereidt de digitale tekening (CAD) voor.

- Maakt de digitale tekening (CAD).

- Print de digitale tekening (CAM) met een 3D-printer.

- Bereidt de verlorenwas giettechniek voor.

- Voert de verlorenwas giettechniek uit met een eenmalig resultaat.

- Voert de verlorenwas giettechniek uit met een meervoudig resultaat.

- Noteert de activiteitsgegevens (hoeveelheid gebruikt goud ...).

Attesten EN VOORWAARDEN

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.