DEELKWALIFICATIE

Monteur centrale verwarmingsinstallaties

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BK-0364-2-DBK-01

BEROEPSKWALIFICATIE EN ANDERE DEELKWALIFICATIES

Deze deelkwalificatie 'Monteur centrale verwarmingsinstallaties' (BK-0364-2-DBK-01) die bestaat uit de volgende competenties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 maakt deel uit van de beroepskwalificatie 'Monteur installatietechnieken' (BK-0364-2).

Deze beroepskwalificatie bestaat verder uit de volgende deelkwalificaties:

- Monteur ventilatie- en luchtbehandelingskanalen  (BK-0364-2-DBK-02)

- Monteur sanitaire installaties  (BK-0364-2-DBK-03)

Sectoren

- Bouw (PC124 Bouwbedrijf)

OPSOMMING COMPETENTIES

| Activiteiten | Vaardigheden | Kenniselementen per activiteitenblok |
| --- | --- | --- |
|  | Cognitieve | Probleemoplossende | Motorische |  |
| 1. Werkt in teamverband Communiceert gepast en efficiënt Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht Rapporteert aan klanten en verantwoordelijke Werkt efficiënt samen met alle betrokkenen Licht de klant of verantwoordelijke in bij onvoorziene omstandigheden Kennis van verantwoordelijkheden van werknemer, werkgever en de hiërarchische lijn Kennis van interne procedure om incidenten, ongevallen of gevaarlijke situaties te melden |
| 2. Werkt met oog voor eigen veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid en milieu Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling Sorteert afval en beschermt het milieu, zichzelf en collega’s tegen schadelijke stoffen Neemt gepaste maatregelen bij opslag van en ongelukken met gevaarlijke producten Werkt ergonomisch Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies Basiskennis van milieuvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden Basiskennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften Basiskennis van kwaliteitsnormen, maatvoering en maattoleranties Kennis van specifieke risico’s verbonden aan de werkzaamheden, zoals: stof, asbest en andere gevaarlijke producten; elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies; heffen en tillen Kennis van beschermingsmiddelen aangepast aan de werkomstandigheden: CBM’s , PBM’s, pictogrammen en etiketten Kennis van de voorschriften van inzameling van afvalstoffen |
| 3. Werkt op hoogte Gebruikt ladders, steigers en hoogwerkers volgens de veiligheidsregels Bouwt rolsteigers op en af volgens de voorschriften Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) aangepast aan de werkomstandigheden Kennis van code van goede praktijk van werken op hoogte Kennis van de voorschriften voor het opbouwen of afbreken van rolsteigers Kennis van grenzen van bevoegdheden Kennis van werkinstructie hoogwerker Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden |
| 4. Gebruikt gepaste machines en gereedschappen Controleert de staat van machines en gereedschappen voor gebruik Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier Reinigt en controleert de machines en gereedschappen na gebruik Controleert de machines en gereedschappen na gebruik Voert onderhoud uit aan de eigen machines of gereedschappen en herstelt indien nodig Kennis van materialen, machines en gereedschappen Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel |
| 5. Bereidt de eigen installatiewerken voor Voert afbraakwerk en/of gehele of gedeeltelijke demontage van oude installaties uit Zet de leidingtracés uit Leest plannen, schema's, werktekeningen of werkopgaveblad Gebruikt toepassingen om technische informatie op te zoeken Basiskennis planlezen en schemalezen Kennis van demontagetechnieken voor hergebruik van materialen |
| 6. Dicht doorboringen in wanden luchtdicht en brandveilig af met reeds geselecteerde onderdelen Plaatst luchtdichte systemen (manchetten) voor de doorvoeringen in luchtdichte wanden Sluit doorbrekingen door de gebouwschil luchtdicht af Plaatst brandveilige afdichtingen bij doorvoeringen in brandwerende wanden. Basiskennis van de principes van luchtdichtheid (drukmetingen, lekken, materialen ...) Basiskennis van werkwijze voor het uitvoeren voor het brandveilig afdichten van doorvoeringen in brandwerende wanden Basiskennis van werkwijze voor het uitvoeren van luchtdichte doorvoeringen |
| 7. Demonteert en monteert elektrische leidingen Monteert kabelgoten en beugels volgens plan Brengt beschermingsmateriaal aan om beschadiging van leidingen en kabels te vermijden Plaatst de kabels Brengt kabelmerken aan en sluit aan volgens klem-en kabellijst Basiskennis van procedures van BA4/BA5 Basiskennis van elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico’s, veiligheidsvoorzieningen) Kennis van elektrische verbindingen |
| 8. Isoleert en schildert leidingen Brengt beschermingsmateriaal tegen aantasting aan (mantelbuizen, isolatiemateriaal) Brengt isolatiemateriaal tegen warmteverlies aan op de buizen en toebehoren Voert kleine schilderwerken uit aan leidingen Basiskennis van eenvoudige schilderwerken Basiskennis van het te gebruiken buis isolatiemateriaal |
| Sanitaire installaties en centrale verwarmingsinstallaties 9. Bewerkt en legt aardgas- en lpg-binnenleidingen aan Kiest de buizen voor de overeenkomstig met de instructies Bewerkt buizen in verschillende materialen Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen Plaatst de aardgas- en lpg-binnenleidingen volgens de code van de goede praktijk Plaatst installatietoebehoren voor aardgas- en lpg-binnenleidingen Controleert de verbindingen op lekken Basiskennis van indeling en soorten van gastoestellen. Basiskennis van het kwaliteitslabel voor het plaatsen van aardgas- en lpg-binnenleidingen Basiskennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van aardgas- en lpg-binnenleidingen volgens de geldende normen Kennis van de buizenmaterialen en verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen Kennis van installatietoebehoren voor aardgas- en lpg- binnenleidingen (afsluiters, filters …) Kennis van het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …) |
| 10. Bewerkt en legt rookgasafvoerleidingen aan Kiest de buizen overeenkomstig met de instructies Bewerkt buizen in verschillende materialen voor rookgasafvoerleidingen Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen Plaatst de rookgasafvoerleidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk Controleert de verbindingen op lekken Basiskennis voor de juiste uitmonding van rookgasafvoeren Basiskennis van verschillende types rookgasafvoersystemen en werkwijzes bij verbindingen Basiskennis van de gebruikte materialen (buizen, …) en installatietoebehoren voor rookgasafvoerleidingen Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen van rookgasafvoerleidingen Kennis van de technieken voor het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …) |
| Centrale verwarmingsinstallaties 15. Bewerkt en legt centrale verwarmingsleidingen aan Kiest de buizen overeenkomstig met de instructies Bewerkt buizen in verschillende materialen voor centrale verwarmingsleidingen Vervaardigt en/of monteert verbindingen bij buizen in verschillende soorten materiaal Bevestigt de leidingen met ophang- en bevestigingssystemen Plaatst de centrale verwarmingsleidingen en installatietoebehoren volgens de code van de goede praktijk Controleert de verbindingen op lekken Basiskennis van de code van goede praktijk voor de aanleg van centrale verwarmingsleidingen Kennis van de buizenmaterialen en verschillende types verbindingen en werkwijzes bij verbindingen Kennis van het bewerken, aanleggen en ophangen van leidingen (verbindingen …) Kennis van de richtlijnen voor het aanleggen en spoelen van centrale verwarmingsleidingen Kennis van de meest gebruikte installatietoebehoren voor centrale verwarmingsleidingen (afsluiters, circulatoren, filters …) Kennis van de gebruikte materialen (buizen, …) |
| 16. Sluit toestellen voor warmte- afgifte aan Sluit convectieverwarming (radiatoren en convectoren) aan Sluit luchtverwarmingsystemen aan op luchtverhitters, luchtgroepen aan Sluit vloer-, plafond- en muurverwarmingsystemen aan Basiskennis van vloer-, plafond- en muurverwarmingsystemen Kennis van de plaatsing en aansluiting van convectoren, radiatoren, ventiloconvectoren, luchtverhitters, wand-, vloer- en plafondverwarming … Kennis van de aansluitsystemen en –mogelijkheden voor de toestellen voor warmte- afgifte |

Attesten en voorwaarden

Wettelijke attesten en voorwaarden

Er zijn geen wettelijke attesten of voorwaarden vereist.

Bijkomende attesten

Voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of in bepaalde contexten kunnen bepaalde attesten en/of certificaten nodig of wenselijk zijn:

- BA4/BA5-attest (behaald via werkgever)

- Basisopleiding en nascholing asbestverwijdering (behaald via werkgever) zoals bepaald in Codex Welzijn op het werk, artikel VI.3.67-69

- CERGA

- VCA-attest

- Werken op hoogte zoals bepaald in KB van 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

SAMENHANG