BEROEPSKWALIFICATIE

(0121)

Plaatwerker carrosserie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- Globaal

TITEL

Plaatwerker carrosserie

Er zijn een aantal benamingen voor het beroep: plaatslager, plaatbewerker etc.

Definitie

De plaatwerker carrosserie vervangt of herstelt beschadigde plaatonderdelen teneinde deze weer in vorm te brengen.

Niveau

3

Jaar van erkenning

2019

- Beschrijving van het beroep

Opsomming competenties

Basisactiviteiten

- Controleert de geometrie van het chassis, de zelfdragende carrosserie, het onderstel, ... en buigt vervormde carrosserie-elementen weer recht of vervangt ze  (I160601 Id786-c)

  - Houdt zich aan de constructeursvoorschriften en de autotechnische keuringsnormen

  - Gebruikt meet- en controle-instrumenten

  - Controleert vervormingen van het chassis met een richtbank, mallen of lasermeetpunten en meetinstrumenten

  - Brengt de ankerpunten aan waaraan men het voertuig kan rechttrekken

  - Richt het voertuig met behulp van de richtbank volgens de voorgeschreven trekrichting

  - Richt het chassis met behulp van een richtsysteem met meet- of kaliberapparatuur

  - Legt krimppunten op plaatsen met overmatige rek

  - Werkt kleine blutsen, builen en deuken weg met pneumatisch, hydraulisch of elektrisch pers- en trekgereedschap

  - Deukt schade spuitvrij uit met specifiek gereedschap

  - Maakt nieuwe stukken op maat

  - Lijmt of last nieuwe stukken op het koetswerk

  - Werkt lasnaden en herstelde delen bij zonder dat de herstelling aan stevigheid inboet (slijpen, vijlen, schuren, frezen, …)

  - Vertint, soldeert of dicht lasnaden, puntlassen en andere naden af

- Heeft oog voor defecten en schade die niet op de werkfiche staan  (co 00820)

  - Merkt schade op en meldt de schade als die niet vermeld is op de werkfiche

  - Meldt de vaststellingen aan de verantwoordelijke

- Herstelt en/of vervangt al dan niet dragende plaatonderdelen in functie van de voorschriften van de constructeur  (co 00814)

  - Tilt het voertuig op volgens de instructies van de constructeur

  - Deukt het voertuig uit met behulp van de gepaste hulpgereedschappen

  - Werkt de plaat strak uit

  - Verwijdert plaatdelen door te zagen, beitelen, slijpen of boren

  - Plaatst nieuwe onderdelen en past deze aan het voertuig aan

  - Bevestigt nieuwe onderdelen door te lassen, lijmen, schroeven, clinchen, klinken, hardsolderen…

  - Werkt lasnaden en herstelde of verbonden onderdelen bij door te slijpen, vijlen, schuren of frezen zonder dat aan stevigheid ingeboet wordt

  - Verwijdert oude laklagen en schuurt verloopranden aan

- Brengt kitten en corrosiewerende producten aan  (co 00815)

  - Bootst de originele naden na

  - Controleert dat de naden 100% dicht zijn om waterinfiltratie en roestvorming te voorkomen

  - Brengt beschermingskitten aan op kwetsbare plaatsen (wieldoorgangen, bodemplaten, …)

  - Brengt corrosiewerend product aan

Specifieke activiteiten

- Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 03231)

  - Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg

  - Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften

  - Sorteert en/of stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften

  - Recupereert materialen

  - Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

  - Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften

  - Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften

  - Houdt rekening met het verband tussen de eigen werkzaamheden en risico’s verbonden aan het hogespanningssysteem van voertuigen (bijvoorbeeld elektrische, hybride, waterstof,…)

- Voert de werkzaamheden uit op basis van een werkfiche of aanwijzingen van een verantwoordelijke (co 03227)

  - Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren

  - Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar

  - Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften)

- Bereidt de werkplek en het voertuig voor  (co 03228)

  - Interpreteert de werkfiche

  - Identificeert het voertuig

  - Zorgt dat voertuig verplaatst wordt naar de werkzone

  - Bereidt het gereedschap en de producten voor en zet ze klaar

  - Beschermt het voertuig (stoelhoes, stuurhoes, tapijtbescherming, …) en eventuele andere voertuigen in de buurt (gordijnen, …)

- Vult de opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokkenen (I160601 Id17315-c)

  - Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden

  - Registreert gebruikte hoeveelheden materialen

  - Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke

  - Gebruikt bedrijfseigen software

- Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit  aan gereedschappen en installaties (co 03229)

  - Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug

  - Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen

  - Houdt de werkvloer ordelijk en proper (verwijderen van vodden, olievlekken, …)

descriptorelementen

Kennis

- Basiskennis van de opbouw en werking van hogespanningssystemen in voertuigen

- Basiskennis auto-elektriciteit

- Basiskennis auto- elektronica

- Basiskennis automechanica

- Basiskennis van bedrijfseigen software

- Kennis van voertuigtypes

- Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen

- Kennis van constructeursvoorschriften of het opzoeken ervan

- Kennis van veiligheidsregels

- Kennis van milieuvoorschriften

- Kennis van ergonomie

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van eigenschappen van de gebruikte materialen

- Kennis van eigenschappen van de te bewerken materialen

- Kennis van het gebruik van apparatuur en gereedschap

- Kennis van kwaliteitsnormen

- Kennis van plaatwerk

- Kennis van richtwerk

- Kennis van geometrie (uitlijnen)

- Kennis van automechanica in verband met frame en ophanging

- Kennis van lastechnieken

- Kennis van lijmkarakteristieken

- Kennis van roestwerende producten

- Kennis van corrosiegevoelige componenten

- Kennis van autotechnische keuringsnormen

- Kennis van metaalbewerkingstechnieken (slijpen, frezen,…)

- Kennis van verbindingstechnieken (lijmen, hardsolderen,  schroeven, klinken,…)

- Kennis van specifiek gereedschap in functie van plaatwerk (richtbank, pneumatisch, hydraulisch of elektrisch pers- en trekgereedschap ,…)

- Kennis van schoonmaaktechnieken

- Kennis van onderhoudsproducten

Cognitieve vaardigheden

- Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg

- Sorteert en/of stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften

- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s) volgens de specifieke voorschriften

- Houdt rekening met het verband tussen de eigen werkzaamheden en risico’s verbonden aan het hogespanningssysteem van voertuigen (bijvoorbeeld elektrische, hybride, waterstof,…)

- Houdt zich aan de constructeursvoorschriften en de autotechnische keuringsnormen

- Controleert vervormingen van het chassis met een richtbank, mallen of lasermeetpunten en meetinstrumenten

- Merkt schade op en meldt de schade als die niet vermeld is op de werkfiche

- Meldt de vaststellingen aan de verantwoordelijke

- Controleert dat de naden 100% dicht zijn om waterinfiltratie en roestvorming te voorkomen

- Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar

- Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften)

- Interpreteert de werkfiche

- Identificeert het voertuig

- Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden

- Registreert gebruikte hoeveelheden materialen

- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega’s en verantwoordelijke

- Gebruikt bedrijfseigen software

Probleemoplossende vaardigheden

Motorische vaardigheden

- Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften

- Recupereert materialen

- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

- Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften

- Gebruikt meet- en controle-instrumenten

- Brengt de ankerpunten aan waaraan men het voertuig kan rechttrekken

- Richt het voertuig met behulp van de richtbank volgens de voorgeschreven trekrichting

- Richt het chassis met behulp van een richtsysteem met meet- of kaliberapparatuur

- Legt krimppunten op plaatsen met overmatige rek

- Werkt kleine blutsen, builen en deuken weg met pneumatisch, hydraulisch of elektrisch pers- en trekgereedschap

- Deukt schade spuitvrij uit met specifiek gereedschap

- Maakt nieuwe stukken op maat

- Lijmt of last nieuwe stukken op het koetswerk

- Werkt lasnaden en herstelde delen bij zonder dat de herstelling aan stevigheid inboet (slijpen, vijlen, schuren, frezen, …)

- Vertint, soldeert of dicht lasnaden, puntlassen en andere naden af

- Tilt het voertuig op volgens de instructies van de constructeur

- Deukt het voertuig uit met behulp van de gepaste hulpgereedschappen

- Werkt de plaat strak uit

- Verwijdert plaatdelen door te zagen, beitelen, slijpen of boren

- Plaatst nieuwe onderdelen en past deze aan het voertuig aan

- Bevestigt nieuwe onderdelen door te lassen, lijmen, schroeven, clinchen, klinken, hardsolderen…

- Werkt lasnaden en herstelde of verbonden onderdelen bij door te slijpen, vijlen, schuren of frezen zonder dat aan stevigheid ingeboet wordt

- Verwijdert oude laklagen en schuurt verloopranden aan

- Bootst de originele naden na

- Brengt beschermingskitten aan op kwetsbare plaatsen (wieldoorgangen, bodemplaten, …)

- Brengt corrosiewerend product aan

- Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren

- Zorgt dat voertuig verplaatst wordt naar de werkzone

- Bereidt het gereedschap en de producten voor en zet ze klaar

- Beschermt het voertuig (stoelhoes, stuurhoes, tapijtbescherming, …) en eventuele andere voertuigen in de buurt (gordijnen, …)

- Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug

- Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen

- Houdt de werkvloer ordelijk en proper (verwijderen van vodden, olievlekken, …)

Omgevingscontext

- De plaatwerker carrosserie situeert zich in de autosector bij de schadeherstelbedrijven

- Hij werkt alleen of samen met collega’s plaatwerkers carrosserie en demonteur monteur carrosserie

- Bij het uitvoeren van de werkzaamheden kan lawaaihinder voorkomen

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist

- De activiteiten vinden plaats in de werkplaats zelf, hij gaat niet ter plaatse.

- Het beroep wordt uitgeoefend binnen een aaneenschakeling van activiteiten in een herstelproces, waarbij de plaatwerker carrosserie een duidelijk afgebakende plaats inneemt

- Het beroep is vrij gestructureerd, er is een logische volgorde bij het herstellen van de schade

- De plaatwerker  carrosserie dient efficiënt te werken zodat de planning en het gehele herstelproces geen vertraging oploopt

- De uitoefening van het beroep varieert naar type, merk van auto en de omvang van de schade

Handelingscontext

- De plaatwerker carrosserie dient tijdens zijn ganse dag aandachtig te zijn omdat zijn werk invloed kan hebben op de veiligheid van de wagen

- Hij moet oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, precisie en toewijding te werken

- Hij moet aandacht hebben voor gevaarlijke situaties: vb. tijdens het lassen en slijpen aandacht hebben voor brandveiligheid

- Hij moet omzichtig omgaan met grondstoffen en producten ( anders kans op hechtingsproblemen, roestvorming) rekening houdend met veiligheidsvoorschriften

- Hij moet zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met machines en gereedschappen: lasapparaat, slijpmachine, hamer, tas, meet- en richtapparatuur

Autonomie

Is zelfstandig in

- Het plannen van de eigen werkzaamheden binnen een voorgeschreven volgorde en op basis van de werkfiche

- Het voorbereiden van zijn werkplek en het voertuig

- Het bijdragen tot het bepalen welke onderdelen vervangen moeten worden

- Het opsporen en melden van extra schade

- Het herstellen en/of vervangen van al dan niet dragende onderdelen

- Het kitten en/of aanbrengen van corrosiewerende producten

- Het invullen van opvolgdocumenten en informatie doorgeven aan de betrokkenen

- Het sorteren van afval

Is gebonden aan

- de voorschriften van de constructeur

- de richtlijnen van zijn verantwoordelijke

- milieu- en veiligheidsvoorschriften

- de werkfiche

Doet beroep op

- de verantwoordelijke indien iets anders dient te gebeuren dan op de werkfiche aangegeven is (vb. vervangen ipv herstellen)

- de verantwoordelijke om samen met hem te bepalen welke onderdelen vervangen dienen te worden bij schade niet vermeld op de werkfiche

Verantwoordelijkheid

- Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn

- Voert de werkzaamheden uit op basis van een werkfiche of aanwijzingen van een verantwoordelijke

- Heeft oog voor defecten en schade die niet op de werkfiche staan

- Bereidt de werkplek en het voertuig voor

- Vult de opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokkenen

- Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit  aan gereedschappen en installaties

- Controleert de geometrie van het chassis, de zelfdragende carrosserie, het onderstel, ... en buigt vervormde carrosserie-elementen weer recht of vervangt ze

- Herstelt en/of vervangt al dan niet dragende plaatonderdelen in functie van de voorschriften van de constructeur

- Brengt kitten en corrosiewerende producten aan