BEROEPSKWALIFICATIE

(0147)

Depollueerder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

- Globaal

TITEL

Depollueerder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Definitie

De depollueerder personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen verwijdert alle vloeistoffen en polluerende en schadelijke onderdelen van het voertuig rekening houdend met veiligheids-, milieu-, duurzaamheidsvoorschriften, wetgeving en de vereisten voor terugwinning (kwaliteit, snelheid) teneinde de onderdelen te kunnen hergebruiken of recycleren

Niveau

3

Jaar van erkenning

2015

- Activiteiten

Opsomming competenties

Basisactiviteiten

- Identificeert materialen in functie van het al dan niet accepteren (co 00831)

  - Herkent materialen volgens kenmerken

  - Beoordeelt materialen aan de hand van sector/domeinspecifieke technieken

- Sorteert materialen (K230401 Id24321-c)

  - Sorteert op basis van kwaliteitsinschatting (soort, samenstelling, verontreinigingsgraad, onzuiverheden, uit te voeren bewerking…)

  - Gebruikt domeinspecifieke technieken om materialen te sorteren (wegen,…)

  - Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, magneet, kniptang, vijl,…)

  - Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,…)

  - Gebruikt gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,…)

- Brengt materialen naar de juiste verwerkingseenheid op de werf (K230401 Id17443-c)

  - Helpt bij het laden en lossen

  - Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,…)

  - Gebruikt gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,…)

- Laadt de gesorteerde materialen voor transport (K230401 Id17987-c)

  - Houdt zich aan de productieorder

  - Gebruikt gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,…)

  - Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,…)

  - Gebruikt de juiste arbeidsmiddelen (borstel, schop, borstelmachine,…)

- Slaat materialen op (K230401 Id17536-c)

  - Slaat materiaal correct op in afwachting van vernietiging en verkoop

  - Herkent de risico’s verbonden aan de opslag van gevaarlijke producten

  - Behandelt gevaarlijke producten volgens de voorschriften

- Ruimt de werkzone op en reinigt ze (K230401 Id16281-c)

  - Gebruikt de juiste arbeidsmiddelen (borstel, schop, borstelmachine,…)

  - Gebruikt het juiste reinigingsproduct en reinigingsmethode  (absorptiemateriaal,…)

- Voert het dagelijks onderhoud van de machine uit (co 00832)

  - Controleert visueel de machine

  - Reinigt en smeert de gebruikte machine

  - Controleert vloeistoffen (oliepeil, koelvloeistoffen, brandstoffen,…)en batterijen

  - Controleert banden, de staat van hydraulische leidingen, de lichten

  - Meldt niet zelf op te lossen problemen aan de machine (remmen,…)

  - Grijpt in bij problemen aan de machine

- Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst (K230401 Id18130-c)

  - Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...) en hardware (printen,…)

  - Gebruikt sector/domeinspecifieke software

  - Houdt gegevens bij over de werkzaamheden (tijdstip, hoeveelheden, afwijkingen,…)

  - Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal

  - Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)

  - Registreert productie- en onderhoudsgegevens in bestaande systemen

  - Gebruikt communicatiemiddelen (walkietalkie,…)

- Werkt veilig en ordelijk (K230401 Id16281-c)

  - Kijkt kritisch naar het eigen handelen en stuurt bij indien nodig

  - Handelt volgens de veiligheidssignalisatie op de werkplek

  - Volgt veiligheidsprocedures op

  - Leest pictogrammen

  - Leest technische fiches

  - Gebruikt brandblusmiddelen

  - Gebruikt de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

  - Gebruikt gereedschap (rollend materieel en machines) volgens de veiligheidsinstructies

  - Werkt op een ordelijke en nette manier

  - Legt de machine stil bij problemen

- Werkt duurzaam, milieubewust en ergonomisch  (co 00833)

  - Past ergonomische tiltechnieken toe

  - Volgt milieurichtlijnen op

  - Slaat schadelijke/gevaarlijke/verontreinigende producten op en voert ze af volgens bedrijfsspecifieke procedure/wettelijke bepalingen

  - Sorteert en verwijdert afval volgens de richtlijnen.

- Werkt in team (K230401 Id18000-c)

  - Verleent hulp en advies bij technische problemen

  - Ondersteunt collega’s indien nodig

  - Werkt samen met collega’s

  - Respecteert de hiërarchische richtlijnen

Specifieke activiteiten

- Depollueert wrakken van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen  (co 00834)

  - Herkent elektrische en hybride wagens

  - Maakt elektrische en hybride wagens spanningsvrij

  - Gaat na of de LPG-tank leeg is

  - Stelt visueel vast dat de tank niet meer luchtdicht is afgesloten

  - Verwijdert alle vloeistoffen (ledigen brandstofreservoirs, verwijderen oliën, remvloeistof, koelmiddel) tenzij zij nodig zijn voor het hergebruik van betrokken onderdelen

  - Verwijdert koudemiddel uit het klimaatbeheersingssysteem

  - Demonteert de verplichte onderdelen: katalysator, batterijen, LPG-tanks, motoroliefilter, banden…

  - Slaat de milieuonvriendelijke en gevaarlijke vloeistoffen en onderdelen op een veilige en correcte manier op

  - Neutraliseert de pyrotechnische componenten (airbags en spansystemen veiligheidsgordels) indien deze niet gedemonteerd worden noch geneutraliseerd worden in de shredder

  - Werkt met een depollutiestation

  - Werkt met mobiele pneumatische opvang- en afzuigapparaten

  - Werkt met een specifiek kouderecuperatietoestel

  - Bedient en hanteert hef- en hijstoestellen

descriptorelementen

Kennis

Generiek

- Basiskennis van elektriciteit in het kader van veiligheid

- Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken

- Basiskennis van registratie- en informatiesystemen

- Basiskennis van materialen

- Kennis van interne procedures

- Kennis van criteria voor correct sorteren

- Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties

- Kennis van de gebruikte apparatuur en gereedschappen

- Kennis van de werking van machines

- Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van regels van persoonlijke hygiëne

- Kennis van brandveiligheid

- Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieuvoorschriften

- Kennis van de verontreinigingen en invloed op de kwaliteit van het eindproduct

Specifiek

- Basiskennis automechanica

- Basiskennis hydraulica

- Kennis van accu’s

- Kennis van voertuiglogica

- Kennis van technieken voor het neutraliseren van pyrotechnische componenten

- Kennis van technische minimumeisen voor verwerking bepaald in de wetgeving

- Kennis van voertuigtypes

- Kennis van veiligheid in verband met elektrische wagens

- Kennis van wetgeving in verband met te verwijderen vloeistoffen en onderdelen

- Kennis van de voorschriften voor de opslag van het verwijderde materiaal

- Kennis van wetgeving in verband met te verwijderen vloeistoffen, gassen en onderdelen

Cognitieve vaardigheden

Generiek

- Het zich kunnen houden aan de productieorder

- Het kunnen correct opslaan van materiaal in afwachting van verdere bewerking, vernietiging en verkoop

- Het kunnen herkennen van de risico’s verbonden aan de opslag van gevaarlijke producten

- Het visueel kunnen controleren van de machine

- Het kunnen controleren van vloeistoffen (oliepeil, koelvloeistoffen, brandstoffen,…) en batterijen

- Het kunnen controleren van  banden, de staat van hydraulische leidingen, de lichten

- Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...) en hardware (printen,…)

- Het kunnen gebruiken  van  sector/domeinspecifieke software

- Het kunnen bijhouden van gegevens over de werkzaamheden (tijdstip, hoeveelheden, afwijkingen,…)

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het gebruik van materiaal

- Het kunnen uitwisselen van informatie met collega’s en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)

- Het kunnen registreren van productie- en onderhoudsgegevens in bestaande systemen

- Het kritisch kunnen kijken naar het eigen handelen en het kunnen bijsturen indien nodig

- Het kunnen handelen volgens de veiligheidssignalisatie op de werkplek

- Het kunnen opvolgen van veiligheidsprocedures

- Het kunnen lezen van pictogrammen

- Het kunnen lezen van technische fiches

- Het kunnen toepassen van ergonomische tiltechnieken

- Het kunnen opvolgen van  milieurichtlijnen

- Het kunnen opslaan van schadelijke/gevaarlijke/verontreinigende producten en ze kunnen afvoeren  volgens bedrijfsspecifieke procedure/wettelijke bepalingen

- Het kunnen sorteren en verwijderen van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen samenwerken met collega’s

- Het kunnen respecteren van de hiërarchische richtlijnen

- Het kunnen rekening houden met de instructies betreffende de afmetingen

- Het kunnen melden van de niet zelf op te lossen problemen aan de machine (remmen,…)

Specifiek

- Het kunnen herkennen van elektrische en hybride wagens

- Het kunnen spanningsvrij maken van  elektrische en hybride wagens

- Het kunnen nagaan of de LPG-tank leeg is

- Het visueel kunnen vaststellen dat de tank niet meer luchtdicht is afgesloten

- Het kunnen herkennen van materialen volgens kenmerken

- Het kunnen beoordelen van materialen aan de hand van sector/domeinspecifieke technieken

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen verlenen van hulp en advies bij technische problemen

- Het kunnen ingrijpen bij problemen aan de machine

- Het kunnen stilleggen van de machine bij problemen

- Het kunnen ondersteunen van collega’s indien nodig

Motorische vaardigheden

Generiek

- Het kunnen gebruiken van domeinspecifieke technieken om materialen te sorteren (wegen,…)

- Het kunnen gebruiken van handgereedschap (sleutel, tang, zaag, magneet, kniptang, vijl,…)

- Het kunnen  gebruiken van  niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,…)

- Het kunnen gebruiken van  gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,…)

- Het kunnen helpen bij het laden en lossen

- Het kunnen gebruiken van de juiste arbeidsmiddelen (borstel, schop, borstelmachine,…)

- Het kunnen behandelen van gevaarlijke producten volgens de voorschriften

- Het kunnen gebruiken van het juiste reinigingsproduct en reinigingsmethode  (absorptiemateriaal,…)

- Het kunnen reinigen en smeren van de gebruikte machine

- Het kunnen gebruiken van brandblusmiddelen

- Het kunnen gebruiken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

- Het kunnen gebruiken van gereedschap (rollend materieel en machines) volgens de veiligheidsinstructies

- Het kunnen werken op een ordelijke en nette manier

- Het kunnen gebruiken van communicatiemiddelen (walkietalkie,…)

Specifiek

- Het kunnen verwijderen van alle vloeistoffen: ledigen brandstofreservoirs, verwijderen oliën, remvloeistof, koelmiddel

- Het kunnen verwijderen van koudemiddel uit het klimaatbeheersingssysteem

- Het kunnen demonteren van de verplichte onderdelen: katalysator, batterijen, LPG-tanks, motoroliefilter, banden…

- Het kunnen opslaan van de milieuonvriendelijke en gevaarlijke vloeistoffen en onderdelen op een veilige en correcte manier op

- Het kunnen neutraliseren van de pyrotechnische componenten (airbags en spansystemen veiligheidsgordels) indien deze niet gedemonteerd worden noch geneutraliseerd worden in de shredder

- Het kunnen werken met een depollutiestation

- Het kunnen werken met mobiele pneumatische opvang- en afzuigapparaten

- Het kunnen werken met een specifiek kouderecuperatietoestel

- Het kunnen bedienen en hanteren van hef- en hijstoestellen

Omgevingscontext

- Het beroep situeert zich in bedrijven gespecialiseerd in de verwerking van autowrakken

- Dit beroep wordt uitgeoefend in industriële omgevingen (zware machines, kranen,…)

- Dit beroep wordt grotendeels uitgeoefend in KMO’s

- Het beroep kan het dragen van lasten impliceren

- De uitoefening van het beroep vereist fysieke inspanningen en alertheid.

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, overall, oorbescherming ...) is vereist

- Het beroep wordt vaak uitgeoefend in een stofrijke en luidruchtige omgeving

- Het beroep kan een zekere tijdsdruk bevatten. De depollutie dient binnen een bepaalde, vastgelegde tijd te gebeuren.

- Het beroep wordt grotendeels in een overdekte werkplaats uitgevoerd. De werkplaats blijft dezelfde met dezelfde toestellen tenzij vigerende wetgeving aanpassingen vraagt.

Handelingscontext

- Bij de uitoefening van het beroep worden steeds dezelfde handelingen verricht.

- De beroepsbeoefenaar dient bij de uitoefening van zijn beroep wel alert te zijn door:

- Een continue beweging in de werkplaats (heftrucks, kranen,…)

- Het werken met machines en bewegende onderdelen

- Het in contact komen met te depollueren gevaarlijke stoffen (gassen,  brandstoffen, oliën, remvloeistof, koelmiddel, koudemiddel uit het klimaatbeheersingssysteem, batterijen)

Autonomie

Is zelfstandig in

- Het identificeren van materialen

- Het sorteren van materialen

- Het  naar de juiste verwerkingseenheid brengen van materialen  op de werf

- Het laden van de gesorteerde materialen voor transport

- Het opslaan van materialen

- Het  opruimen en reinigen van de werkzone

- Het uitvoeren van het dagelijks onderhoud van de machine

- Het invullen van de opvolgdocumenten van de werkzaamheden en het doorgeven van de informatie aan de betrokken dienst

- Het veilig en ordelijk werken

- Het  duurzaam, milieubewust en ergonomisch werken

- Het in team werken

- Het depollueren wrakken van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Is gebonden aan

- Instructies van de leidinggevende, alles gebeurt onder zijn/haar supervisie

- Een ontvangen productieorder en tijdsplanning

- Bedrijfseigen en technische voorschriften

- Milieu-, veiligheids-, kwaliteits- en gezondheidsvoorschriften

Doet beroep op

- leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties en bijkomende instructies.

- leidinggevende die beslist of wrakken geaccepteerd worden

- collega’s voor demontage van zware dieseltanks

Verantwoordelijkheid

- Het identificeren van materialen in functie van het al dan niet accepteren

- Het sorteren van materialen

- Het naar de juiste verwerkingseenheid brengen van materialen  op de werf

- Het laden van de gesorteerde materialen voor transport

- Het opslaan van materialen

- Het opruimen en reinigen van de werkzone

- Het uitvoeren van het dagelijks onderhoud van de machine

- Het invullen van de opvolgdocumenten van de werkzaamheden en het doorgeven van de informatie aan de betrokken dienst

- Het veilig en ordelijk werken

- Het duurzaam, milieubewust en ergonomisch werken

- Het in team werken

- Het depollueren van wrakken van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Attesten

Wettelijke Attesten

Certificaat voor de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen (Richtlijn 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 betreffende autowrakken)

Vereiste Attesten

Geen vereisten.

Instapvoorwaarden

Geen vereisten.